| № п/п | Наименование разделов | стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Введение |  |
| Глава I. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ |  |
| 1 | КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ И РЕСУРСОВ ТЕРРИТОРИИ |  |
| 1.1. | Система расселения и трудовые ресурсы |  |
| 1.2. | Отраслевая специализация |  |
| 1.3. | Жилищный фонд |  |
| 1.4. | Культурно-бытовое обслуживание населения |  |
| 1.5. | Транспортная инфраструктура |  |
| 1.6. | Территории специального назначения |  |
| 2 | ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ |  |
| 3 | ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ |  |
| 4 | ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ И ОБЪЕКТЫ |  |
| 5 | ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА |  |
| 5.1. | Чрезвычайные ситуации природного характера |  |
| 5.2. | Чрезвычайные ситуации техногенного характера |  |
| 5.3. | Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера |  |
| 5.4. | Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности |  |
| Глава II. ОБОСНОВАНИЕ РЕШЕНИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА |  |
| 6 | СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ |  |
| 6.1. | Перспективная численность населения |  |
| 6.2. | Жилищное строительство |  |
| 6.3. | Культурно-бытовое обслуживание населения |  |
| 6.4. | Предложения по изменению границ населенных пунктов |  |
| 7 | ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ |  |
| 7.1. | Предложения по функциональному зонированию территории |  |
| 8 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |
| 8.1. | Теплоснабжение |  |
| 8.2. | Водоснабжение |  |
| 8.3. | Канализация |  |
| 8.4. | Газоснабжение |  |
| 8.5. | Электроснабжение, сети связи и информатизации | 42 |
| 9 | МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 44 |
| 10 | ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ | 46 |
| 11 | ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА | 50 |

ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план МО СП «Шаралдайское» выполнен на основании задания на проектирование, утвержденного главой администрации МО «Мухоршибирский район».

Основные графические материалы разработаны на топографической съемке в М 1:100000. Расчетный срок нового генплана – 2033 год.

#### В работе над проектом использовались следующие проектные, нормативные и законодательные материалы:

Федеральные законы:

- Градостроительный Кодекс РФ № 191-Ф3 от 29.12.04 (ред. от 27.12.2009 № 343-ФЗ);

- Земельный Кодекс РФ № 136-Ф3 от 25.10.01 (ред. от 27.12.2009 № 365-ФЗ);

- Жилищный Кодекс РФ № 188-ФЗ от 29.12.04 (ред. от 17.12.2009 № 121-ФЗ);

- Водный Кодекс РФ № 74-ФЗ от 03.06.06 (ред. от 27.12.2009 № 365-ФЗ)

- Лесной Кодекс РФ № 200-Ф3 от 04.12.06 (ред. от 27.12.2009 N 209-ФЗ).

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 6.10.03 г. (ред. от 27.12.2009 N 365-ФЗ);

- Федеральный закон «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации» № 169-ФЗ от 17.11.95 (ред. от 30.12.2008 N 309-ФЗ);

- Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» № 33-Ф3 от 14.03.95 (ред. от 27.12.2009 N 379-ФЗ);

- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации» № 73-Ф3 от 14.06.02 (ред. от 23.07.2008 N 160-ФЗ);

- Федеральный закон «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» № 172-ФЗ от 21.12.04 (ред. от 25.12.2009 N 340-ФЗ).

- Федеральный закон «Об охране оз. Байкал», 1999, с изменениями 2000г.

- Федеральный закон «Об охране окружающей природной среды», 2002.

- Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха», 1999.

- Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», 1998.

- Федеральный закон «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», 2003г.

Указы Президента РФ, Постановления Правительства и ведомственные руководящие документы

- Правила установления и пользования придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования (утв. постановлением Правительства РФ № 1420 от 01.12.98 с изменениями от 02.02.02);

- Указ Президента № 727 от 27.06.98 «О придорожных полосах федеральных автомобильных дорог общего пользования»;

- Постановление Правительства РФ от 26 апреля 2008 г №315 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ» (с изменениями от 7 ноября 2008 г, 10 марта 2009 г.)

- Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и генеральных планов городских округов, от 26 мая 2011 г. №244.

- Требования к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального, регионального и местного значения

ГОСТы, строительные нормы и правила, санитарные правила и нормы:

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация, наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.05-91* Отопление, вентиляция и кондиционирование;

- СНиП 2.04.07-86* Тепловые сети;

- СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления»;

- СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов»;

- СНиП 32-01-95 «Железные дороги колеи 1520 мм»;

- СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»;

- СНиП II-12-77 «Защита от шума»;

- СП 42.13330.2011 – актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений» (нормы расчета земельных участков);

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция);

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПиН 2971-84 «Санитарные правила и нормы защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ) переменного тока промышленной частоты»;

- СП-30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства».

РЕГИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО:

- Закон Республики Бурятия «Об установлении границ, образовании и наделении статусом муниципальных образований в Республике Бурятия» №985-III от 31.12.2004 г. (в ред. Закона Республики Бурятия от 13.10.2011 N 2240-IV)

- Целевая программа противопаводковой защиты населенных пунктов и объектов народного хозяйства РБ, М., 1993г.

- Постановление РБ от 23.07.1997г. за № 274 «Основные положения по установлению особого режима хозяйственной деятельности на территориях, подверженных затоплению, подтоплению и эрозионным процессам»

- Республиканская целевая  программа «Развитие малых сел в Республике Бурятия на 2012 – 2015 годы».

Проектные решения  генерального плана являются базовым документом для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры, территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития МО СП «Шаралдайское», разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон, определения зон инвестиционного развития.

Генеральный план определяет экологические условия проживания населения, сохранения природных богатств и культурного наследия.

Этапы реализации генплана: первая очередь -   2013 - 2023г.г.

расчетный срок  - 2023 - 2033г.г.

Генеральный план МО СП «Шаралдайское» разработан в соответствии со СНиП 11-04-2003 «Инструкцией о составе, порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации» (Госстрой, Москва, 2003г.) в части, не противоречащей Градостроительному кодексу РФ.

ГЛАВА I. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

1. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ И РЕСУРСОВ ТЕРРИТОРИИ

1.1. Система расселения и трудовые ресурсы

Муниципальное образование сельское поселение «Шаралдайское» входит в состав муниципального образования «Мухоршибирский район», образованного в соответствии с Законом Республики Бурятия от 31 декабря 2004 г. N 985-III «Об установлении границ, образовании и наделении статусом муниципальных образований в Республике Бурятия».

Территория МО СП «Шаралдайское» входит  в состав МО «Мухоршибирский район» и занимает 34,2 тыс. га земельной территории, что составляет 7,5% от общей площади района, из них сельскохозяйственные угодия занимают 27,3 тыс.га.

Центральное усадьба – село Шаралдай расположено в 15 км. от районного центра с. Мухоршибирь и в 145 км. от города Улан-Удэ. Расстояние до ближайшей железнодорожной станции 115 км

Природно-климатические условия

Рельеф характерен для лесостепи и отличается от других районов более плавными переходами от возвышенностей к небольшим гривам и лощинам. По природно-хозяйственному зонированию республики район относится к степной и лесостепной зонам. Климат резко-континентальный, с холодной продолжительной зимой и коротким жарким летом.

Растительность представлена тремя ассоциациями: лесной, луговой и степной. Древесная  растительность (лиственница, береза, осина, сосна), площадь лесов составляет 3757 га.

Луговая растительность представлена злаковыми, бобовыми, осоковыми травами и разнотравьем.

Степная растительность имеет наибольшее распространение и представлена ковыльными  и полынно-типчаковыми степями.

Гидрографическая сеть представлена районами Сухара, Тугнуй, небольшими речками и ручьями, которые зачастую пересыхают. Воды рек пресные, пригодные для водопоя скота. Для хозяйственно-питьевых нужд используются глубоководные скважины.

Уровень грунтовых вод колеблется от 1,5 до 3,0 м. в пониженных местах, до 12-18 метров и глубже на повышенных.

Земельный фонд, находящийся в сельскохозяйственном использовании представлен каштановыми и серыми лесными почвами легкого механического состава, обладающими сравнительно высоким потенциальным плодородием.

Климат поселения резко континентальный,  зима холодная и продолжительная. Среднегодовая температура – 0,5  - 3,9 градусов. Самый холодный месяц январь, ср. мес. температура – 22; - 28 гр., абсолютный минимум температуры может понижаться до – 50, 55 градусов. Высота снежного покрова в долинах 5-10 см., в горах и предгорьях до 10-20 см. Снежный покров появляется в середине октября, устойчив в первой половине ноября. Продолжительность безморозного периода 80-110 дней.

Климат отличается большой засушливостью в первой и умеренным увлажнением во второй половине лета. Годовая сумма осадков 200-250 мм. За летний период отмечается 20-28 дней с суховеями различной интенсивности

Засушливость климата, легкий механический состав, высокая водопроницаемость и малая влагоемкость способствуют развитию ветровых эрозий почв, образованию оврагов и различных углублений на территории муниципального образования.

Описание границ муниципального образования "Шаралдайское"

На юго-западе муниципальное образование "Шаралдайское" граничит с муниципальным образованием "Цолгинское" в 2,5 км от села Куготы по автодороге Мухоршибирь - Цолга, далее граница идет на север по границе муниципального образования "Цолгинское" до стыка с границей Тарбагатайского района в 2 км от высотной отметки 704,0, далее граница уходит на север через Тугнуйскую долину до высотной отметки 1101,1, поворачивает на северо-восток и проходит через пункт государственной геодезической сети на высоте 119,1, затем поворачивает на восток в 1 км от высотной отметки 1092,0, далее проходит до пересечения с ручьем Хохорюта-Булаг, поворачивает на юг в отметке 835,5 и идет до отметки 670,8, затем поворачивает на запад, пересекает второй раз ручей Хохорюта-Булаг и идет на юг до высотной отметки 630,3 (полевая дорога), далее проходит вдоль полевой дороги до реки Тугнуй и идет вверх по течению на расстоянии 8 км, далее пересекает реку Тугнуй и идет через Тугнуйский хребет до отметки 672,2, затем поворачивает на север, проходит через урочище Бугор Соснова, пересекает автомобильную дорогу Мухоршибирь - Цолга, поднимается вверх по течению ручья Шаралдайка до отметки 873,8 через Большой Гахай и Малый Гахай, поворачивает на юг и проходит через лесной массив по лесным кварталам NN 120, 152, 184 до границы с Бичурским районом, далее поворачивает на север и по Заганскому хребту идет до высотной отметки 1250,1, где поворачивает на север, проходя через лесные кварталы NN 190, 164, 137, 110, 83, 60, 36, 14, 4, выходит на урочище Филипповка и стыкуется с границей сельского поселения "Цолгинское" в месте пересечения автомобильной дороги Мухоршибирь - Цолга.

Демографическая ситуация

По состоянию на 1 января 2013 года численность населения муниципального образования сельского поселения «Шаралдайское» составила 1709 человек.

Проживают более 5 национальностей: русские, буряты, татары, якуты, украинцы, молдаване, мордовцы.

Таблица 2

Демографическая ситуация

|  | Численность населения | Мужчин | Женщин |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Шаралдай | 1372 | 828 | 881 |
| с. Куготы | 337 |  |  |
|  | 1709 |  |  |

Трудовые ресурсы

К обслуживающей группе населения относятся занятые на предприятиях, в учреждениях и организациях, обеспечивающих потребности населения. В настоящее время численность обслуживающей группы составляет:

Занятость населения в разрезе хозяйствующих субъектов МО СП «Шаралдайское»

Таблица 4

| № п/п | Учреждения и организации | Количество работников |
| --- | --- | --- |
|  | Администрация МО | 5 |
|  | Средняя школа, с. Шаралдай | 35 |
|  | Детский сад, с. Шаралдай |  |
|  | Шаралдайский СДК | 7 |
|  | Куготинский СДК |  |
|  | ФАП с. Куготы, с. Шаралдай | 5 |
|  | 11 магазинов | н/с |
|  | 4 пилорамы | н/с |
|  | 1 столярный цех | н/с |
|  | 1 цех по переработке молока | н/с |

1.2. Отраслевая специализация

Основным производителем сельскохозяйственной продукции на селе в настоящее время остается личное подворье. Значимость личных подсобных хозяйств заключается в том, что они позволяют обеспечить самозанятость населения, поддержать уровень потребления молока и мяса.

Основным направлением развития сельскохозяйственного производства является производство  молока, мяса, овощей, картофеля, заготовка кормов.

Обрабатывающие производства представлены предприятиями по производству пищевых продуктов: ООО «Ритм», основная  номенклатура выпускаемой продукции: масло животное, творог, цельномолочная продукция, сметана.

В административных границах МО СП «Шаралдайское» находится 34147 га земель, в том числе 21572 га сельхозугодий, в том числе:

- пашни 8369 га,

- сенокосов 1120 га, 
         - пастбищ 12083 га.

Площадь в ведении сельской администрации – 1967 га, из них

- пашни в личном подсобном хозяйстве - 434 га;

- пастбища – 733 га;

- сенокосы – 538 га;

- постройки- 45 га;

- лесные угодья – 1 га;

- кустарники – 16 га;

- вода -18 га;

- улицы, проезды -93 га;

-  дороги – 11 га;

- застроенные территории – 17 га;

- овраги – 14 га;

- пески – 37 га;

- ручьи – 8 га.

Личные подсобные хозяйства — составная часть аграрной и всей сельской экономики, социально-экономическое значение которой в последние годы существенно возросло. За счет личных подсобных хозяйств, главным образом, обеспечивается питание сельских семей и их родственников в городах, пополнение местного продовольственного рынка.

Личным подсобным хозяйством  занимаются 700 семей, и  8 индивидуальных предпринимателей. Наиболее крупными ИП являются ИП Ананина Н.Т.  и ИП Красиковой Н.Ф., в хозяйстве которых сосредоточено более 200 голов КРС и 200 гектар пашни.

Поголовье скота на конец года в хозяйствах всех категорий, гол.

Таблица

|  | 2008 | 2010 | 2011 | 2010 к 2008 % | 2011 к 2008 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поголовье скота, всего |  |  |  |  |  |
| крупный рогатый скот, гол | 1911 | 1138 | 1323 | 59,5 | 69,2 |
| в том числе коровы, гол | 685 | 596 | 584 | 87,0 | 85,2 |
| Свиньи, гол | 1127 | 262 | 401 | 23,2 | 35,6 |
| овцы и козы, гол | 800 | 612 | 516 | 76,5 | 64,5 |
| Лошади. гол | 169 | 74 | 82 | 43,8 | 48,5 |
| Поголовье скота на конец года в хозяйствах населения: |  |  |  |  |  |
| крупный рогатый скот | 1911 | 1018 | 1147 | 53,2 | 60,0 |
| в том числе коровы | 685 | 516 | 474 | 75,3 | 69,2 |
| свиньи | 1127 | 262 | 401 | 23,2 | 35,6 |
| овцы и козы | 800 | 612 | 516 | 76,5 | 64,5 |
| лошади | 169 | 70 | 77 | 41,4 | 45,6 |

Производство важнейших видов продукции сельского хозяйства, в натуральном выражении

Таблица

| Показатели | 2008 | 2010 | 2011 | 2010 к 2008% | 2011 к 2008 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мясо, тонн | 281,38 | 213,3 | 168,4 | 75,7 | 59,8 |
| Молоко, тонн | 1174,1 | 1297,3 | 1110,0 | 110,5 | 94,5 |
| Яйцо, тыс. шт. | 72,6 | 80,1 | 106,3 | 110,3 | 147,2 |
| Шерсть, тонн | 2,4 | 2,4 | 2,2 | 100,0 | 91,7 |
| Картофель, тонн | 1440 | 1440 | 1600 | 100,0 | 111,1 |
| Овощи, тонн | 320 | 320 | 320 | 100,0 | 100,0 |
| В т.ч. производство продукции животноводства в сельскохозяйственных организациях: |  |  |  |  |  |
| Мясо, тонн |  | 27,0 | 40,0 |  |  |
| Молоко, тонн |  | 66,0 | 99,7 |  |  |
| Яйца, тыс. шт. |  |  |  |  |  |
| шерсть (в физическом весе), тонн |  |  |  |  |  |

Малое предпринимательство в области промышленности представлено  заготовкой и переработкой леса. На территории поселения зарегистрированы 3 ИП, которые занимаются заготовкой и распиловкой леса и где трудятся 21 человек. Наиболее крупное ИП у Ананина Н.Т.

В целом на территории поселения количество субъектов малого предпринимательства  составило 49 единиц, из них 2 малых предприятия и 47 индивидуальных предпринимателей,  численность занятых в малом предпринимательстве  составляет 33,3% от числа занятых в экономике или 125человек.

1.3. Жилищный фонд

Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.

Общая площадь жилых помещений составляет 44,0 тыс.кв.м.  Общая площадь жилых помещений, приходящаяся  в среднем на одного жителя всего 25,75 кв.м.

Ввод жилых домов осуществляется только за счёт средств населения.

1.4. Культурно-бытовое обслуживание

Важными показателями качества жизни населения являются наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность. Следует обратить внимание, что при решении проблем совершенствования культурно – бытового обслуживания населения в условиях современного развития необходимо выделять так называемые социально – нормируемые отрасли, деятельность которых определяется государственными задачами и высокой степенью социальной ответственности перед обществом.

# Образование. В сельском поселении имеется 1 детский сад на 120 мест, который расположен в селе Шаралдай, в нем функционируют две группы: (старшая 4-7 лет; младшая 1-4 года), одна общеобразовательная средняя школа, где обучается 121 учащийся.

# Объекты здравоохранения и социального обеспечения. В системе здравоохранения муниципального образования в настоящее время действует ФАП в с. Куготы, расположенный в отдельном здании. Куготинская общеобразовательная школа закрыта, для детей из этой школы организован подвоз в близлежащие базовые школы. Здание Шаралдайской средней школы было построено в 1980 году и соответствует всем техническим нормам и требованиям. Обучение проводится в первую смену, при школе работает столовая, которая обеспечивает школьников, горячим питанием. Имеется спортзал и актовый зал, а также школьная библиотека и компьютерный класс.

# Торговля. Все объекты розничной торговли находятся в настоящее время в сфере частного предпринимательства.

# Учреждения культуры и досуга. Учреждения культуры поселения представлены – Домом культуры, библиотекой, музеем им. И.Калашникова (с. Шаралдай) и избой читальней (с. Куготы).

9 августа 1991 года в с. Шаралдай открылся  музей-усадьба народного писателя Бурятии Исая Калистратовича Калашникова. Задуман он, как сельская усадьба старого быта, состоит из двух домов. Один из них жилая бревенчатая изба с узорчатыми наличниками. Передней ограда и как заведено, высокие деревенские ворота с обрешкою и резными украшениями.

В избе экспонируется самодельная мебель: стол, покрытый домотканой скатертью, диван, кровать, сундук для хранения одежды, шкаф с посудой, набор домашней утвари.

# Рядом с бревенчатой избой – каменный дом, выстроен в начале 90-х годов командованием Забайкальского военного округа к 60-летию со дня рождения писателя. В музее хранится драгоценное наследие писателя: рукописи, книги, фотографии о жизненном и творческом пути земляка.

# Учитывая современную социально-экономическую ситуацию, основная работа нацелена на сохранение существующих учреждений культуры как массовых и демократических учреждений, обеспечивающих всем категориям населения доступность к культурному досугу.

| Показатели | Ед. изм. | 2008 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Число постоянных дошкольных учреждений – всего | Ед. | 1 | 1 |
| в них детей | Человек | 29 | 46 |
| Обеспеченность местами детей, находящихся в дошкольных учреждениях (на 100 мест приходится детей) | Мест | 24 | 38 |
| Обеспеченность детей в возрасте 1-6 лет местами в дошкольных образовательных учреждениях (на 100 детей приходится мест) | -«- | 413 | 260 |
| Число общеобразовательных учреждений – всего | Ед. | 2 | 1 |
| Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях – всего | Человек | 139 | 121 |
| Численность врачей всех специальностей | Человек | 1 | - |
| на 1000 населения | -«- | 0,526 | - |
| Численность населения на 1 врача | -«- | 1900 | - |
| Численность среднего медицинского персонала | -«- | 12 | 5 |
| на 1000 населения | -«- | 6,2 | 2,86 |
| численность населения на 1 работника среднего медицинского персонала | -«- | 160 | 348,8 |
| Число больничных учреждений | Ед. | 1 | - |
| Число больничных коек - всего | -«- | 5 | - |
| на 1000 населения | -«- | 2,6 | - |
| Численность населения на 1 больничную койку | Человек | 383,4 | - |
| Число фельдшерско-акушерских пунктов | Ед. | 1 | 2 |
| Число библиотек | Ед. | 2 | 2 |
| Число книг и журналов | Тыс. экз. | 15,3 | 14,1 |
| Число книг и журналов на 100 населения | Экз. | 805 | 795 |
| Среднее число выданных книг и журналов на одного читателя | -«- | 18,1 | 15,0 |
| Число учреждений культурно - досугового типа | Ед. | 1 | 1 |
| Число мест в зрительных залах – всего | -«- | 260 | зал |
| на 1000 населения | -«- | 0,26 | - |
| Число культурно-досуговых формирований | -«- | 5 | 3 |
| в них участников | Человек | 65 | 37 |
| Число музеев | Ед. | 1 | 1 |
| Число посещений музеев | Человек | 740 | 811 |
| на 1000 населения | -«- | 386 | 465 |
| в среднем на 1 музей |  | 740 | 811 |
| Число летних оздоровительных лагерей - всего | Ед. | 1 | 1 |
| для школьников с дневным пребыванием | -«- | 45 | 45 |
| Численность детей, отдохнувших в них за лето - всего | Человек | 45 | 45 |

1.5. Транспортная инфраструктура

По территории МО СП «Шаралдайское» проходит сеть автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Основными объектами транспортной инфраструктуры села являются дороги, мосты. Дорога играет очень большую роль в развитии поселения в области транспорта. Обеспечение населения качественным и безопасным дорожным движением главная задача  поселения.

Основным недостатком автодорожной сети является плохое техническое состояние покрытий существующих дорог. Общая протяженность улиц в целом по поселению составляет 39,75 км.

1.6. Территории специального назначения

Территории ритуального назначения. На территории поселения находятся 4 кладбища. Санитарно-защитная зоны выдержана, и составляет 50,0 м.

Территории складирования и захоронения отходов. На территории поселения находятся 1 свалка и 1 скотомогильник.

2. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ

В соответствии со статьей 1 Градостроительного кодекса РФ зонами с особыми условиями использования территорий называются охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В настоящем разделе в соответствии с требованиями ст. 23 Градостроительного кодекса РФ перечислены, а в графической части проекта отображены зоны с особыми условиями использования территории.

| № п/п | Зоны с особыми условиями использования территории | Назначение объекта | Размер ограничений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Охранная зона | Охранная зона ЛЭП 35 кВ | 15 м |
| 2 | Санитарно-защитная зона | I класс – скотомогильник, свалка | 1000 м |
|  |  | IV класс – молочно-товарные фермы, автозаправочная станция, малое предпринимательство | 100 м |
|  |  | V класс – сельские кладбища | 50 м |
| 3 | Водоохранная зона | р. Сурхара, р. Тугнуй | 200 м |
|  |  | реки - Бол. Гахай, Бутуки, Гахай, Гашей, Малкова, Нов. Заган, Хохюрта-Булаг, Черемуховая, Шаралдайка | 100 м |
|  |  | реки, ручьи - Кривая Солонцовка, Кривой Гахай, Матюшина, Прямая Солонцовая, Прямой Гахай, Сенокосный, Сухой Лог, Сухын-Булаг, Сырой Лембур, Филатова | 50 м |
| 4 | Зоны санитарной охраны источников и водопроводов питьевого назначения | Водозаборные сооружения (водокачка) | 50м |
| 5 | Иные зоны | Буферная экологическая зона Байкальской природной территории определена Федеральным законом от 1 мая 1999 года «Об охране озера Байкал», ее границы утверждены распоряжением Правительства России от 27 ноября 2006 года. Вся территория МО СП «Шаралдайское» расположена в буферной экологической зоне БПТ. |
|  |  | Зона природного биологического заказника «Алтачейский» |
|  |  | Особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодия. Постановлением Правительства республики Бурятия от 20.12.2012 г. № 772 утвержден Перечень особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, расположенных на территории Республики Бурятия, использование которых для целей, не связанных с ведением сельского хозяйства, не допускается, внесены в Государственный кадастр недвижимости. |

Перечень нормативно-правовых актов, в соответствии с которыми регламентируются размеры, режимы использования зон с особыми условиями использования:

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009  №160 «Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения";

- СП 42.13330.2011. Свод правил. "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

В соответствии с п. 7.1.10. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для котельной, тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающей на твердом, жидком и газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, электромагнитные поля и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений.

3. ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Основным механизмом сохранения объектов культурного наследия является осуществление мероприятий по их выявлению, изучению, сохранению, постановке на государственную охрану в зонах предстоящей хозяйственной деятельности и в зонах воздействия разрушающих природных факторов.

В соответствии со ст. 34 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия; охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения – органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального значения) – в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

Памятники архитектуры

| №/№ | Наименование памятника | Датировка памятника | Автор, материал | Категория охраны | Документ о принятии на госохрану | Современное использование, собственность, или на чьих землях находится | Местонахождение памятника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Памятники архитектуры |
|  | Дом Павлуцкого | нач. ХХ в. | дерево | Р | №242 | снесен | с. Шаралдай |
|  | Дом Поломошного | 1883 г. | дерево | Р | №242 | жилье, частная собственность | с. Шаралдай Калашникова, 156 |

Памятники истории

| №/№ | Наименование памятника | Датировка памятника | Автор, материал | Категория охраны | Документ о принятии на госохрану | Современное использование, собственность, или на чьих землях находится | Местонахождение памятника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Памятники истории |
|  | Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны | 1967 г. |  | Р | №134 | с/админ. | с. Куготы |
|  | Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны |  |  | Р | №379 | с/админ. | с. Шаралдай |

Список сокращений:

Категории охраны:

Ф – Российской Федерации (федеральная);

Р – Республики Бурятия (региональная);

М – местная (в настоящее время отсутствует).

Документы о принятии памятников на государственную охрану:

№ 379 - Постановление Совета Министров Бурятской АССР от 29.09.1971 г.;

№ 134 - Постановление Совета Министров Бурятской АССР от 26.05.1983 г;

№ 242 - Постановление Правительства Республики Бурятия от 09.07.1996 г.

В настоящие время границы территорий и границы зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории МО СП «Шаралдайское»  не установлены.

В связи с тем, что детального обследования территории МО СП «Шаралдайское» на предмет выявления объектов культурного наследия не проводилось, а рекомендации по режимам использования, границы зон охраны и регламенты их содержания в настоящее время не разработаны, необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

- историко-культурная оценка территории;

- археологическая оценка территории;

- выявление объектов культурного наследия (историко-культурная экспертиза);

- паспортизация объектов культурного наследия;

- постановка на государственную охрану (включение в Реестр объектов культурного наследия);

- проектирование и отвод охранных зон, установление режимов и регламентов их содержания;

- разработка муниципальных целевых программ по сохранению (реставрации) объектов культурного наследия в т. ч. формирование историко-культурных заповедников (заповедных территорий).

4. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ И ОБЪЕКТЫ

Часть территории МО СП «Шаралдайское» занимает государственный природный заказник «Алтачейский».

Категория ООПТ:  Государственный природный заказник

Кадастровый номер:  3:14:22

Кластерность:  Нет

Профиль:  Биологический

Статус:  Федеральный

Общая площадь, га:  60000

Нормативная правовая основа функционирования:  Положение о государственном природном заказнике «Алтачейский», утвержденное Департаментом охотресурсов Минсельхозпрода России 30.01.1996 г.; Приказ МСХ РФ от 02.07.02 г. № 593 «Об утверждении Положения о государственных заказниках федерального значения»; Приказ Главохоты РСФР от 29.11.1984 г. № 443; Постановление Совета Министров Бурятской АССР от 09.12.1982 г. №14;

Обоснование создания ООПТ и ее значимость:  Заказник «Алтачейский» выполняет функцию охраны, восстановления и воспроизводства диких зверей и птиц ценных в хозяйственном, научном и культурном отношении, а также редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, среды их обитания, включая исчезающие лекарственные растения, мест произрастания растений, памятников природы и ландшафтов.

Основные объекты охраны:  Охраняемые виды животных и птиц: дрофа, черный аист, еж даурский, корсак, косуля, изюбр, кабан, кабарга, соболь, белка, рысь, колонок, заяц-беляк, лисица красная, хорь, росомаха, сурок, ондатра, барсук, глухарь, тетерев, рябчик, куропатка даурская, водоплавающие виды птиц; лесные, лесостепные степные экосистемы.

Ведомственная принадлежность:  Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации

Юридический адрес ООПТ:  Администрация заказника не создана

Географическое положение:  Селенгинское среднегорье, западный склон Заганского хребта. Координаты 4-х угловых точек: 107° 07'в.д., 51° 06' с.ш.; 107°34' в.д., 50° 52' с.ш; 107°17' в.д., 50° 46' с.ш; 107°00' в.д,, 50° 57' с.ш.

Характеристика рельефа:  По характеру рельеф территории заказника относится к Селенгинскому среднегорью. Хребты невысокие, высота над уровнем моря от 600 до 900 м. Склоны хребтов и их отрогов изрезаны речками и ручьями, иногда сухими падями и распадками. Преобладающая крутизна склонов -6 -10°. Грунты преобладают каменисто-суглинистые, щебеночно-суглинистые и щебеночно-супесчаные. Грунтовые воды в пониженных местах залегают на глубине 3 м. Территория расположена в сейсмически активной зоне.

Характеристика климата:  Климат резко континентальный с большой амплитудой колебаний годовых и суточных температур, характеризуется большой сухостью воздухе, низкой среднегодовой температурой. Зима длительная, лето короткое. Минимальная среднемесячная температура наблюдается в первой половине января и составляет - 26°С, максимальная - в июне + 18°С. Направление ветров; западное, северо-западное. Скорость ветра от 0,6 до 3,1 м/с. Район отличается обилием солнечного света. Продолжительность солнечного сияния колеблется от 2100 до 2300 часов в год. Характерной особенностью климата являются пыльные бури, наблюдающиеся обычно весной, в период сильных западных и северо-западных ветров. Годовое количество осадков от 230 до 270 мм.

Характеристика почвенного покрова:  Механический состав почв - легкосуглинные, тип почв - алювиально-луговые глубокопромерзающие, каштаново-мучнисто-карбонатные. Почвообразующие породы – кислые гранитиды, сиениты, гранито-гнейсы.

Характеристика растительности:  Растительность относится к центральноазиатской формации. Степные формации крупнозлаковых полидоминантных степей с участием карликовой караганы в сочетании с полынными, тимьянниковыми и лапчатниковыми сообществами.

Описание гидрологической сети:  Крупных рек и озёр на территории заказника нет. По территории протекают небольшие по ширине и длине речки; Большой Сибильдуй, Средний Сибильдуй, Гашей, Алтачей и ручьи. На территории заказника, имеются 3 небольшие озера. Вода в озёрах пресная. Реки и озёра замерзают во второй половине октября, вскрываются в конце апреля - начале мая.

Сведения о лесном фонде:  Основу лесного фонда заказника составляют покрытые лесом земли, занимающие 93,3% от общей площади. Среди непокрытых лесом земель преобладают прогалины, озера. В породном составе преобладают хвойные насаждения (62,8%), из них сосна занимает 47,8%. Мягколиственные насаждения составляют 37,2%, из которых на долю березы приходится 2$,6%. Распределение покрытых лесом земель по возрасту неравномерное. В заказнике преобладают средневозрастные насаждения (41,%). Площадь молодняков составляет 25,9%, приспевающих -12,5%, спелых и перестойных - 20,2%.

Сведения о биологическом разнообразии:  На территории заказника обитают животные: еж даурский, корсак, косуля, изюбр, кабан, кабарга, соболь, белка, рысь, колонок, заяц-беляк, лисица красная, хорь, росомаха, сурок, ондатра, барсук, глухарь, тетерев, рябчик, куропатка даурская, дрофа, черный аист, распространены мышевидные грузыны - даурская пищуха, даурский суслик, встречается полевка Брандта.

Список редких видов:  Виды животных и птиц, занесённые в Красную книгу Республики Бурятия: Корсак - Vulpes corsac Linnaeus , категория 3;Ёж даурский - Ermaceus dauricus Sundevall, катеория 1;Чёрный аист - Ciconia nigra Linnaeus, категория 2;Дрофа - Otis tarda dubowskij Taczanowski, категория 1

Экспликация земель:  Лесные земли, нелесные, водоёмы.

Режим и зонирование территорий:  На территории заказника запрещается любая деятельность, если она противоречит целям создания заказника или причиняет вред природным комплексам и их компонентам, в том числе: распашка земель, рубка леса, заготовка живицы, сенокошение, пастьба скота, заготовка и сбор грибов, ягод, плодов, орехов, семян, лекарственных и иных растений, другие виды пользования растительным миром: охота, рыболовство, другие виды пользования животным миром; сбор зоологических, ботанических, минералогических, палеонтологических объектов; предоставление земельных участков под застройку; проведение гидромелиоративных и ирригационных геологоразведочных изысканий и разработка полезных ископаемых; строительство зданий, дорог, сооружений и трубопроводов, линий электропередач; применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений, взрывные работы, проезд и стоянка автотранспорта, устройство привалов, туристических стоянок, лагерей; любые иные виды хозяйственной деятельности рекреационного и другого природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению природных комплексов и компонентов.

Меры по улучшению состояния ООПТ:  Создание дирекции заказника, финансирование деятельности заказника, для проведения в полном объёме охранных, биотехнических и хозяйственных мероприятий; проведение охотустройства и зонирования территории.

5. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

МО СП «Шаралдайское» находится в Республике Бурятия, которая включена в зону светомаскировки (СНиП 2.01.51-90). Территория МО СП «Шаралдайское» – категорию по ГО не имеет.

Территория поселения к группам по гражданской обороне не отнесена. Объекты, отнесенные в соответствии с действующим законодательством к категориям по гражданской обороне, на территории поселения отсутствуют.

На территории МО СП «Шаралдайское» химически опасных объектов (ХОО) нет.

5.1. Чрезвычайные ситуации природного характера

Геологические условия. Наиболее опасным ЧС природного характера является землетрясение. Здания и сооружения расположены в зоне повышенной сейсмичности до 8-9 баллов по шкале Рихтера и в случае сильного землетрясения получат разрушения различной степени от слабых до полных. В населенных пунктах могут возникнуть очаги пожаров, нарушится электроснабжение и связь.

На территории населенных пунктов отмечены ветры с порывами свыше 30 м/с которые могут нанести поражения различной степени населению летящими предметами, не исключена вероятность возникновения пожаров.

5.2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Основными источниками чрезвычайных ситуаций техногенного характера на территории являются автомобильные дороги, по которым возможно транспортировка опасных грузов

По территории МО СП «Шаралдайское» проходит сеть автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Энергетические объекты. Аварии на энергетических объектах могут быть связаны с

- оборудованием, вырабатывающим энергию,

- устройством преобразования энергии,

- системой передачи и распределения энергии от источников потребления.

Лесные пожары

Основную опасность, особенно в связи с изменением климатических условий, обусловленных уменьшением количества осадков, будут представлять лесные пожары. Пожарная опасность по условиям погоды может достигать максимального 5-го класса, характеризующегося невозможностью непосредственного тушения.

### 5.3. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

Предпосылками к возникновению биолого-социальных ЧС на территории сельского поселения могут являться эпизоотии, паразитарные и зоонозные заболевания животных, эпифитотии и вспышки массового размножения наиболее опасных болезней.

На территории сельского поселения возможны единичные (малочисленные) заболевания людей гриппом, ОРВИ и в большей степени клещевым энцефалитом. Для сельскохозяйственных животных характерны заболевания сибирской язвой.

Для предотвращения биолого-социальных чрезвычайных ситуаций необходимо проведение мероприятий по следующим направлениям:

- внедрение комплексного подхода к реализации мер по предупреждению распространения инфекций, включающего надзор, профилактику и лечение инфекционных болезней;

- профилактика инфекционных болезней путем расширения программ иммунизации населения, проведения информационно-просветительской работы и социальной поддержки групп населения, наиболее уязвимых к инфекционным болезням.

Мероприятия по профилактике бешенства животных и человека, мероприятия при заболевании животных бешенством, противоэпидемические мероприятия следует проводить в соответствии с Санитарными правилами СП 3.1.096-96. Ветеринарными правилами  ВП 13.3.1103-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Бешенство».

В случае вспышки инфекции биологические отходы, зараженные или контаминированные возбудителями бешенства, сжигают на месте, а также в трупосжигательных печах или на специально отведенных площадках.

На территории поселения имеются 7 кладбищ, 3 скотомогильника, 3 свалки. Для обеспечения экологической безопасности требуется

- проведение постоянного мониторинга природных процессов, обеспечение радиационной безопасности;

- обеспечение безопасности населения от влияния физических факторов;

- своевременное проведение противоклещевой обработки лесных массивов, посещаемых людьми;

- создание базы данных предприятий, являющихся источниками физических факторов неионизирующей природы (шум, вибрация, электромагнитные поля и т.д.) и находящихся на территории населённых мест;

- осуществление мониторинга за источниками физических факторов неионизирующей природы (шум, вибрация, электромагнитные поля и т.д.) в населённых пунктах района;

- осуществление мероприятий по снижению шума в поселках и сельских населённых пунктах.

5.4. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожаров на территории, чаще всего возникают на объектах социально-бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» к опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, относятся:

- пламя и искры;

- тепловой поток;

- повышенная температура окружающей среды;

- повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения;

- пониженная концентрация кислорода;

- снижение видимости в дыму.

К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся:

- осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

- радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

- вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

- опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара;

- воздействие огнетушащих веществ.

Пожароопасный период начинается в начале мая и заканчивается в августе месяце. В отдельные, наиболее засушливые годы, лесные пожары возникают в сентябре месяце. Высокая горимость лесов создает предпосылки для возникновения угрозы населенным пунктам, как непосредственно пожаром, так и высокой задымленностью.

Пожаротушение на территории МО СП «Шаралдайское» предусматривается выполнять силами пожарных депо, использования для пожаротушения водопроводных сетей с установлением на них пожарных гидрантов, местных водоемов с обеспечением проезда к ним.

Здания, сооружения и строения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями, сооружениями и строениями.

В соответствии с «Правилами пожарной безопасности в лесах», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417, меры пожарной безопасности в лесах включают в себя:

предупреждение лесных пожаров (противопожарное обустройство лесов и обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров);

мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров;

разработку и утверждение планов тушения лесных пожаров;

устройство противопожарных резервуаров, минерализованных полос;

организацию противопожарной пропаганды и др.

В соответствии с Федеральным  законом  от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» планировка и застройка территорий поселений должны осуществляться в соответствии с генеральными планами поселений, учитывающими требования пожарной безопасности, установленные настоящим Федеральным законом.

Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать  20 минут. Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо.

Оценка обеспеченности территории объектами пожарной охраны проводится в соответствии с НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны», а так же с Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

ГЛАВА II. ОБОСНОВАНИЕ РЕШЕНИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

6. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

Перспективы развития сельского хозяйства

Основной целью развития агропромышленного комплекса поселения является устойчивое развитие сельского хозяйства, повышение конкурентоспособности, обеспечение населения сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продовольствием. Приоритетной отраслью АПК поселения является животноводство, основными направлениями которой является мясное скотоводство, овцеводство.

Основная задача в развитии животноводства – это создание прочной кормовой базы.

Для достижения поставленной перед АПК цели необходимо решить следующие задачи:

создание коллективных фермерских хозяйств;

дальнейшее развитие ЛПХ;

рост эффективности сельскохозяйственного производства;

ввод в оборот неиспользуемой пашни и сохранение плодородия земель сельскохозяйственного назначения;

обновление основных фондов;

Для решения поставленных задач планируется:

- Произвести закуп племенного скота молочного направления в количестве 150 гол., строительство 2-х молочно-товарных ферм на 100 голов ИП Красикова НФ, ИП Ананин Н.Т., увеличение числа ИП занимающихся с/х производством, увеличение скота в ЛПХ.

- Строительство 2 откормочных площадки на 100 голов ИП Красикова Н.Ф., ИП Ананин Н. Т.

- Приобретение сельскохозяйственной техники.

Перспективы развития инфраструктуры

- Производство строительного кирпича с. Шаралдай (Шаралдайское месторождение кирпичной глины);

- Капитальный ремонт моста на участке к подъезду в с. Шаралдай СП "Шаралдайское

6.1. Перспективная численность населения

Численность населения на первую очередь строительства и расчетный срок определяется на основе данных о перспективах развития поселения в системе расселения и демографического прогноза естественного и механического прироста населения.

Ниже приводится ориентировочный расчет перспективной численности населения МО СП «Шаралдайское», исходя из его экономической базы, имеющихся территориальных возможностей для перспективного развития и эколого-градостроительного положения в системе расселения.

Таблица 7

| Наименование населенных пунктов | Численность населения (2013 г.) | Численность на 1 очередь (2023 г.) | Численность на расч.срок (2033 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| село Шаралдай | 1372 | 1442 | 1522 |
| село Куготы | 337 | 358 | 383 |
| ВСЕГО | 1709 | 1800 | 1905 |

6.2. Жилищное строительство

Генеральным планом сельского поселения предполагается прибавление жилого фонда за счет увеличения площади жилых зон со строительством индивидуальных жилых домов усадебного типа.

Жилая застройка предусмотрена усадебного типа малоэтажная с участками  15 соток. Тип жилого дома – дом-усадьба с постройками для ведения подсобного хозяйства, в т.ч. при необходимости с местами приложения труда.

Таблица 8

| Населенный пункт | Направления территориального развития, площадь проектируемой жилой застройки, га |
| --- | --- |
| село Шаралдай | 1 очередь – 20 уч. по 0,15 га = 3,0 га расчетный срок – 23 уч. по 0,15 га = 3,45 га всего 6,45 га – проектируемые площади ИЖС |
| село Куготы | 1 очередь – 6 уч. по 0,15 га = 0,9 га расчетный срок – 7 уч. по 0,15 га = 1,05 га всего 1,95 га – проектируемые площади ИЖС |
| ВСЕГО по поселению | 1 очередь – 3,9 га расчетный срок – 4,5 га |

6.3. Культурно-бытовое обслуживание

Развитие и совершенствование сферы обслуживания – непременное условие устойчивого развития населенных пунктов, способствующее принципиальному улучшению жизни населения.

Степень социальной зрелости каждого поселения, включая малочисленные, определяется наличием в нем полной номенклатуры объектов в указанных областях обслуживания на уровне, соответствующем его типологии, численности и месту в системе расселения.

Нормативная база для определения номенклатуры и объемов культурно-бытового строительства формируется на основе СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

«Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры», одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999г. №1683-р предлагает расчетные нормативы по четырем группам предприятий и учреждений, оказывающих населению гарантированные социальные услуги:

–образования (образовательные учреждения, включая дошкольные);

–здравоохранения;

–культуры и искусства;

–физической культуры и спорта.

Кроме «Методики определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» нормы расчета количества и мощностей  объектов  системы социально-бытового обслуживания даются в СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Нормативы расчета емкости объектов социальной инфраструктуры

Таблица 10

| № п/п | Учреждения обслуживания | Ед.измерения | Норматив | Радиус доступности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детские дошкольные учреждения (ДДУ) общего типа | охват детей, %. | 85 (СНиП) |  |
|  | сельское поселение |  | 40 (методика) | 500 м |
|  | специализированные | охват детей, % | 3 (СНиП) | - |
|  | оздоровительные |  | 12 (СНиП) | - |
| 2 | Общеобразовательные школы |
|  | сельское поселение |  | 40 (методика) | 500 м — 1 ступень; 2-4 км — 2,3 ступень |
| 7 | Больницы | Коек на 1000 населения | 8,63 (методика) | сельский населенный пункт - 30 мин. с использованием транспорта |
| 8 | Врачебные амбулатории | посещений в смену 1000 человек | 17,96 (методика) |  |
|  | дневной стационар | коек на 1000 человек | 1,77 (методика) |  |
| 9 | Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) | Нормативов нет, должен заменять амбулатории в тех населенных пунктах, где нет амбулаторий |  |
| 10 | Аптеки | ед. на 6,2 тыс. жителей | 1 | сельский населенный пункт - 30 мин. с использованием транспорта |
| 13 | Плоскостные сооружения | га, на 1000 жителей | 0,2 (методика) | сельский населенный пункт —800 м. |
| 14 | Спортзал | м.кв. площади пола на 1000 жителей | 350 (методика) |  |
| 15 | Бассейн | м.кв. зеркала воды на 1000 жителей | 75 (методика) |  |
| 16 | Клубы и ДК |
|  | населенный пункт до 500 жителей | мощность (мест) | 100-150 (методика) | сельский нас пункт 2,5 км. |
|  | населенный пункт 500-1000 жителей |  | 150-200 (методика) |  |
|  | населенный пункт 1-3 тыс. жителей | Мест на 1000 жителей/мощность одного объекта | 150/270 (методика) |  |
|  | населенный пункт 3-10 тыс. жителей |  | 100/270 (методика) |  |
| 17 | Библиотеки |
|  | населенный пункт или группа 1-2 тыс. жителей | мест на 1000 жителей тыс. ед. хранения | 5-6 6-7,5 (СНиП) | сельский нас пункт 2,5 км. |
|  | населенный пункт или группа 2-5 тыс. жителей | мест на 1000 жителей тыс. ед. хранения | 4-5 5-6(СНиП) |  |
|  | населенный пункт или группа 5-10 тыс. жителей | мест на 1000 жителей тыс. ед. хранения | 3-4 4,5-5 (СНиП) |  |
|  | Центральные библиотеки в группах | мест на 1000 жителей тыс. ед. хранения | 3-4 4,5-5 (СНиП) |  |
| 18 | Магазины | м.кв. торговой площади на 1000 человек | 300 (СНиП) | 2,5 км |
| 19 | Рынки | м.кв. торговой площади на 1000 человек | 24-40 (СНиП) | - |
| 21 | Предприятия общественного питания | мест на 1000 жителей | 40 (СНиП) | 2,5 км |
| 22 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест на 1000 жителей | 7 (СНиП) | 500 м |
| 25 | Отделение связи | Не менее одного в каждом поселении | сельский нас пункт 2,5 км. |
| 26 | Опорный пункт охраны правопорядка | Не менее одного в каждом поселении | - |
| 27 | Центр административного самоуправления | Не менее одного в каждом поселении | 1200 м |
| 28 | Отделение банка | Операционная касса на 1-2 тыс. жителей | 1 (СНиП) | 2,5-3 км. |

Объекты образования

К необходимым населению нормируемым учреждениям образования относятся:  детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы (повседневный уровень), учреждения начального профессионального и средне специального образования (периодический уровень).

Расчет потребности в объектах образования

Таблица 11

| № п/п | Наименование учреждений | Един. изм. | МО СП «Шаралдайское» |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Детские дошкольные учреждения норматив на число детей по демографическим данным | мест | 85% |
|  | расчетная емкость | мест | 80 |
|  | существует, сохраняется | мест | 120 |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | с учетом 100%-ого охвата детей неполным средним образованием (I–IХ классы) и до 75 % детей – средним образованием (X–XI классы) при обучении в одну смену |
|  | расчетная емкость | мест | 125 |
|  | существует, сохраняется | мест | 150 |

При формировании системы обслуживания населения поселения наряду с уровнем обеспеченности социально значимыми объектами обслуживания немаловажная роль отведена  радиусам обслуживания.

Радиусы обслуживания для:

- детских дошкольных учреждений – 300-500 метров;

- общеобразовательных школ – 750 (первая ступень) метров, 2000 – 4000 (вторая, третья ступень) метров.

Объекты находятся в зоне нормативных радиусов обслуживания.

Объекты здравоохранения и социального обеспечения:

К необходимым населению нормируемым объектам здравоохранения относятся врачебные амбулатории (I-ый, повседневный уровень обслуживания) и больницы (II-ой, периодический уровень обслуживания). Кроме того в структуре учреждений первого уровня обслуживания могут быть аптечные пункты и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), которые должны заменять врачебные амбулатории. Ко второму уровню обслуживания относятся пункты и станции скорой медицинской помощи, инфекционные больницы, роддома, поликлиники для взрослых и детей, стоматологические поликлиники, городские аптеки, молочные кухни.

Расчет потребности в объектах здравоохранения

Таблица 12

| № п/п | Наименование учреждений | Един. изм. | МО СП «Шаралдайское» |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Учреждения здравоохранения |  |  |
| 2 | Амбулатория |
|  | норматив на 1000 чел. | пос/см. | 17,96 |
|  | расчетная емкость | пос/см. | 34,21 |
| 3 | Аптеки |
|  | норматив | объект | 1 на 6 т.чел. |
|  | расчетная емкость | объект | 1 |

Предприятия торговли, общественного питания, бытового и коммунального обслуживания

На данный вид обслуживания нормы расчета даются в СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» На сегодняшний день в структуре этих предприятий практически не осталось объектов муниципальной собственности, предполагается, что развитие отрасли будет происходить на основе  частного предпринимательства.

Предприятия торговли представлены магазинами розничной торговли. Предприятия общественного питания на территории муниципального образования отсутствуют. Пункты бытового обслуживания отсутствуют.

Необходимо доформирование системы обслуживания населения предприятиями коммунального хозяйства.

Расчет потребности предприятий торговли, общественного питания

бытового, коммунального  обслуживания

Таблица 13

| № п/п | Наименование учреждений | Един. изм. | МО СП «Шаралдайское» |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Предприятия торговли норматив на 1000 чел. | м2 торг.пл. | 70 |
|  | расчетная емкость | м2 торг.пл. | 133,35 |
| 3 | Предприятия общественного питания норматив на 1000 чел. | пос.мест | 40 |
|  | расчетная емкость | пос.мест | 76,20 |
| 4 | Предприятия КБО норматив на 1000 чел. | раб. мест | 2 |
|  | расчетная емкость | раб. мест | 4 |

Расчет потребности в объектах административно-хозяйственного назначения

Таблица 14

| № п/п | Наименование учреждений | Един. измер. | МО СП «Шаралдайское» |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Административно-управленческие учреждения | объект |  |
|  | норматив | -//- | по заданию на проектирование |
|  | расчетная емкость | -//- | 1 |
| 2 | Опорный пункт охраны правопорядка | объект |  |
|  | норматив | -//- | 1 |
|  | расчетная емкость | -//- | 1 |
| 3 | Отделение сбербанка | раб. место |  |
|  | норматив | -//- | операционная касса на 1-2 тыс. жителей |
|  | расчетная емкость | -//- | 1 |
| 4 | Отделение связи | объект |  |
|  | норматив | -//- | 1 на 5 тыс. чел. |
|  | расчетная емкость | -//- | 1 |
|  | существует, сохраняется | -//- | 1 |

Расчет потребности учреждений  культуры  и спорта

Таблица 15

| № п/п | Наименование учреждений | Един. изм. | МО СП «Шаралдайское» |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Учреждения клубного типа |  |  |
|  | норматив на 1000 чел. | мест | 150-200 |
|  | расчетная емкость | мест | 285 |
| 3 | Спортивно-досуговый комплекс |  |  |
|  | норматив на 1000 чел. | м2 | 350 |
|  | расчетная емкость | -//- | 660 |

Проектируемые объекты соцкультбыта на территории поселения:

- Сельскохозяйственное предприятие в с. Шаралдай, в с. Куготы

- Строительство ФАП в с. Шаралдай

- Строительство стадиона в с. Шаралдай

- Строительство парка отдыха, сквера в с. Шаралдай

- Строительство сельского клуба в с. Куготы

6.4. Предложения по изменению границ населенных пунктов

На начало проектирования на территории Республики Бурятия границы населенных пунктов не установлены и на местности не определены. Границы населенных пунктов МО СП «Шаралдайское» принимаются по границам существующей селитебной территории.

6.5. Перечень земельных участков, включаемых в границы населенных пунктов

Генеральным планом предусмотрено присоединение к землям населенных пунктов участков проживания жителей поселения, занимающихся сельским хозяйством (участков, занятых жилой застройкой на стоянках и стойбищах животноводов).

### Перечень земельных участков, включаемых в границы с. Шаралдай

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Категория земель существующая | Разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По классификатору | По документу |
| 1 | 03:14:340120:22 | Земли населенных пунктов | - | Для размещения овощехранилища и иных нежилых зданий и сооружений |
| 2 | 03:14:340120:23 | Земли населенных пунктов | Для размещения объектов сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственных угодий | Для размещения овощехранилища и иных нежилых зданий и сооружений |

7. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Территориальное зонирование – зонирование территории по ее основной функции и возможностям к тому или иному виду освоения на базе комплексной оценки территории. Функциональное зонирование территории поселения выполнено с учетом обеспечения благоприятной среды жизнедеятельности, предотвращения чрезмерной концентрации населения и производств, охраны от загрязнения окружающей природной среды, сохранения особо охраняемых природных территорий, в том числе природных ландшафтов, территорий историко-культурных объектов, а также сельскохозяйственных земель и лесных угодий.

# Генеральным планом проведено функциональное зонирование территории МО СП «Шаралдайское», выделены следующие зоны:

Зонирование территории:

- Жилые зоны – территории сел Шаралдай и Куготы;

- Зоны сельскохозяйственного использования – сельскохозяйственные угодья и территории сельскохозяйственных сооружений;

- Зоны рекреационного назначения - для массового отдыха людей;

- Зоны инженерной и транспортной инфраструктур;

- Производственные зоны;

- Зоны особо охраняемых территорий – заказник, памятники археологии;

- Зоны специального назначения – свалка, скотомогильник, кладбища.

Жилые зоны

Жилые зоны представлены жилыми домами с приусадебными участками.

Общественно-деловые зоны

В населенных пунктах МО СП «Шаралдайское» сформированы смешанные зоны с включением малых предприятий по переработке сельскохозяйственного сырья, а также других производственных объектов, размещение которых допустимо в жилых зонах.

Зоны сельскохозяйственного использования

В состав зон сельскохозяйственного использования включаются:

- Зоны сельскохозяйственных угодий – пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли занятые многолетними насаждениями;

- Зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

Постановлением Правительства республики Бурятия от 20.12.2012 г. № 772 утвержден Перечень особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, расположенных на территории Республики Бурятия, использование которых для целей, не связанных с ведением сельского хозяйства, не допускается, внесены в Государственный кадастр недвижимости.

В Перечень особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий вошли земли части МО СП «Шаралдайское».

Производственные зоны, зоны транспортной и инженерной инфраструктур

В состав производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур включаются:

- коммунальные зоны - зоны размещения объектов жилищно-коммунального хозяйства (котельная, водозаборные сооружения), объектов транспорта (автозаправочная станция);

- производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду (производственная площадка под малое предпринимательство).

Зоны рекреационного назначения.

Зоны отдыха. Генеральным планом предусмотрены рекреационные зоны: зоны массового отдыха населения (парк, сквер) и занятия активными видами спорта.

Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах капитального строительства федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения

Таблица 17

| № | Наименование функциональной зоны | Площадь, га | Максимальная этажность (высота, м) застройки зоны | Максимально допустимая плотность застройки кв.м\га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующая | Планируемая |  |  |
| 1 | Зоны жилого назначения, в том числе: | 450,71 | 459,11 | - | - |
| 1.1 | Индивидуальной жилой застройки с. Куготы с. Шаралдай | 82,40 368,31 | 84,35 374,76 | 1 эт | 900 |
| 2 | Зоны общественно-делового назначения, в том числе: | 10,16 | 11,75 | 3 эт | 3000 |
| 2.1 | Общественно-деловая с. Куготы с. Шаралдай | 1,80 8,36 | 2,67 9,08 | - | - |
| Объекты местного значения: |
| МО СП «Шаралдайское» |
| Спортивная стадион, с. Шаралдай |
| Строительство ФАП в с. Шаралдай |
| Строительство сельского клуба в с. Куготы |
| 3 | Зоны производственного и коммунально-складского назначения, в том числе: | 7,78 | 14,54 | 3 эт | 2000 |
| 3.1 | Производственная с. Куготы с. Шаралдай | - 7,78 | - 14,54 | - | - |
| 4 | Зона инженерной инфраструктуры с. Куготы с. Шаралдай | 2,03 0,09 1,94 | 2,03 0,09 1,94 | - | - |
| 5 | Зона акваторий с. Куготы с. Шаралдай | 0,66 0,66 - | 0,66 0,66 - | - | - |
| 6 | Рекреационные зоны, в том числе | - | 5,75 | - | - |
| 6.1 | Озелененных территорий общего пользования с. Куготы с. Шаралдай | - - | - 5,75 | - | - |
| МО СП «Шаралдайское» |
| Строительство парка отдыха, сквера в с. Шаралдай |
| 7 | Зоны сельскохозяйственного использования, в том числе: | 12,67 | 16,51 | - | - |
| 7.1 | Сельскохозяйственных угодий с. Куготы с. Шаралдай | 6,48 - | 6,48 - | - | - |
| 7.2 | Объектов сельскохозяйственного назначения с. Куготы с. Шаралдай | 6,19 - | 6,19 3,84 | - | - |
| МО СП «Шаралдайское» |
| Сельскохозяйственное производство в с. Шаралдай, в с. Куготы |
| 8 | Зоны специального назначения, в том числе: | 2,32 | 2,32 | - | - |
| 8.1 | Размещения кладбищ с. Куготы с. Шаралдай | - 2,32 | - 2,32 | - | - |
| 9 | Зоны природного ландшафта, в том числе: | 290,41 | 264,07 | - | - |
| 9.1 | Природного ландшафта с. Куготы с. Шаралдай | 65,23 225,18 | 62,41 201,66 | - | - |
| 10 | Зона улично-дорожной сети с. Куготы с. Шаралдай | 84,89 16,26 68,63 | 84,89 16,26 68,63 | - | - |

7.1. Предложения по функциональному зонированию территории

Генеральный план МО СП «Шаралдайское» устанавливает функциональное зонирование территории сельского поселения и населенных пунктов, входящих в его состав, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной, социальной инфраструктур.

Сложившаяся структура территорий и существующий природный каркас являются основой для проектных предложений по формированию планировочной структуры сельского поселения.

Все населенные пункты находятся в центральной части сельского поселения.

Вне границ населенных пунктов на территории сельского поселения располагаются: зона транспортной инфраструктуры и зоны специального назначения.

По территории сельского поселения в северной части проходят линии электропередач 220, 35, 10 кВ.

Село Шаралдай является административным центром сельского поселения. По северной границе села протекает р. Сулхара, по восточной границе – р. Сухой Лог.

Главной композиционной осью является ул. Исая Калашникова.

Селитебная территория представлена индивидуальной жилой застройкой. Проектными решениями предлагается упорядочение и регенерация существующей жилой зоны и формирование новых кварталов с индивидуальной жилой застройкой на свободных территориях в юго-восточной части села по улице Гагарина.

Зоны общественно-делового назначения формируются по ул. Исая Калашникова, где расположены все общественные объекты. Генеральным планом предлагается упорядочение общественно-деловой зоны и размещение на данных территориях недостающих объектов.

В границах населенного пункта расположены  зоны производственного назначения, в северо-западной части села – зона сельскохозяйственных объектов. Проектными решениями предлагается эти зоны сохранить с обеспечением нормативного разрыва до жилой застройки.

Село Куготы. Главной композиционной осью является ул. Ленина.

Селитебная территория представлена индивидуальной жилой застройкой. Проектными решениями предлагается упорядочение и регенерация существующей жилой зоны, и застройка на свободных территориях в границах населенного пункта.

Зоны общественно-делового назначения формируются на пересечении улиц Ленина и Коммунистическая, где расположены все общественные объекты. Генеральным планом предлагается упорядочение общественно-деловой зоны и размещение на данных территориях недостающих объектов.

8. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

8.1. Теплоснабжение

Существующее положение.

Коммунальное теплоэнергетическое хозяйство МО СП «Шаралдайское» в  настоящее время преимущественно децентрализованное.  Большая часть населения жилой усадебной застройки  отапливает дома с использованием печей на твердом топливе (чаще дрова).

с. Шаралдай. Коммунальное теплоэнергетическое хозяйство с. Шаралдай  представлено школьной котельной, к котрой подключены бюджетные объекты и часть жилой застройки  (см. таблицу 1).

Таблица 1

| № | Наименование котельных | Тип котла | Кол-во | Производи-тельность котла Гкал | Общ. производи-тельность Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Школьная котельная | КВм-1,25 Братск-0,8 | 1 1 | 1,08 0,69 | 1,08 0,69 |

Общая установленная мощность котельного оборудования  составляет 1,77 Гкал/час. Суммарная подключенная нагрузка потребителей равна 1,68 Гкал/час.

Насосным, основным и резервным оборудованием, приборами безопасности и контроля котельная укомплектована не в полном объеме. Химводоподготовка отсутствует. Основным топливом на котельной является уголь Тугнуйского месторождения. Схема тепловых сетей радиальная, тупиковая. Прокладка тепловых сетей от котельной преимущественно подземная.

Общая протяженность тепловых сетей составляет 0,943  км  в двухтрубном измерении. Сети имеют большой износ - порядка 35%, при этом объем ежегодных замен не соответствует нормативному уровню (4-5% в год). Это предопределяет нарастание износа сетей и, как следствие,  рост аварийности и снижение качества услуг. Из-за плохого состояния теплоизолирующего слоя происходят большие потери тепла теплоносителем.

Остальные общественные здания и жилые дома в с. Шаралдай имеют печное отопление.

с. Куготы. В  с.Куготы  централизованное  теплоснабжение отстутствует, общественные здания и жилые дома имеют автономные котлы и печное отопление.

Определение тепловых нагрузок. Предварительные расчетные расходы теплоты для проектирования систем теплоснабжения сел МО СП «Шаралдайское» определены по укрупненным показателям, исходя из численности населения и строительных объемов административной и общественной застройки:

а) максимальный тепловой поток на отопление, кВт

Qо max=αqoV(tв-tн.р.)0.001163		(1)

б) максимальный тепловой поток на вентиляцию, кВт

Qв max=αqвV(tн-tн.р.)0.001163		 (2)

в) средний тепловой поток на горячее водоснабжение, кВт

х10-3;	    (3)

г) максимальный тепловой поток на горячее водоснабжение, кВт

Qгв max=2,4Qгв,	       	    (4)

| где qо | - | удельная отопительная характеристика здания при tн.р.= -30оС, ккал/(м3чоС) /справочные данные/; |
| --- | --- | --- |
| qв | - | удельная вентиляционная характеристика здания при tн.р.= -30оС,ккал/(м3чоС) / справочные данные /; |
| α | - | поправочный коэффициент, учитывающий климатические условия района и применяемый в случаях, когда расчетная температура наружного воздуха отличается от -30оС / справочн.данные /; |
| V | - | объем здания, м3; |
| tв | - | расчетная температура воздуха внутри отапливаемого здания, (С; |
| tн.р. | - | расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, (С; |
| а | - | норма расхода воды на горячее водоснабжение при температуре 55(С на одного человека в сутки, проживающего в здании с горячим водоснабжением, принимаемая в зависимости от степени комфортности зданий в соответствии со СНиП 2.04.01-85, л; |
| m | - | число человек; |
| tс | - | температура холодной (водопроводной) воды в отопительный период (при отсутствии данных принимается равной 5(С); |
| c | - | удельная теплоемкость воды, принимаемая в расчетах равной 4,187 кДж/(кг(°С). |

Расчеты максимальных тепловых нагрузок объектам нового строительства сел МО СП «Шаралдайское» сведены в таблицу 2.

Таблица 2

Максимальные часовые нагрузки объектов нового строительства

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | Максимальные тепловые потоки, кВт (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Qо max | Qв max | Qгв max | Qсум max |
| c. Шаралдай |
|  | 1-ая очередь (2023 г.) |  |  |  |  |
|  | Врачебная амбулатория | 50,7 0,044 | 39,4 0,034 | 1,0 0,001 | 91,1 0,078 |
|  | ИТОГО первая очередь | 50,66 0,04 | 39,40 0,03 | 1,05 0,00 | 91,11 0,08 |
|  | ВСЕГО новое строительство | 50,66 0,04 | 39,40 0,03 | 1,05 0,00 | 91,11 0,08 |
| с. Куготы |
|  | 1-ая очередь (2023 г.) |  |  |  |  |
|  | Дом культуры | 74,7 0,064 | 50,5 0,043 | 2,1 0,002 | 127,3 0,109 |
|  | ИТОГО первая очередь | 74,69 0,06 | 50,47 0,04 | 2,09 0,00 | 127,26 0,11 |
|  | ВСЕГО новое строительство | 74,69 0,06 | 50,47 0,04 | 2,09 0,00 | 127,26 0,11 |
|  | ВСЕГО новое строительство МО СП «Шаралдайское» | 125,35 0,11 | 89,87 0,08 | 3,14 0,00 | 218,36 0,19 |

С учетом существующего потребления (1,68 Гкал/час)  максимальная часовая нагрузка потребителей общественно-административной  застройки МО СП «Шаралдайское» составит 1,87 Гкал/час.

Часовая тепловая нагрузка на отопление  жилой застройки определяется по следующей формуле:       qmax=qуд х S, где:

qуд - нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление жилого дома (ккал в час на 1 кв. м), составляет 152,4 ккал/час кв.м (постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 306 "Правила установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг", таблица 7);

S  - общая площадь жилой застройки, (определяется из расчета 29 м2 на человека).

qmax=qуд х S = 152,4х1905х29=8,42 Гкал/час

Суммарная потребность в тепле потребителей МО СП «Шаралдайское» на расчетный срок составит 10,3 Гкал/час.

Проектная схема  теплоснабжения  объектов   МО СП «Шаралдайское»

Потребителями тепла в общественных зданиях являются системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. Теплоснабжение для общественно-административной застройки сел МО СП «Шаралдайское» предусматривается централизованное (от существующих и проектируемых котельных) и децентрализованное от индивидуальных твердотопливных, газовых и электрических котлов и нетрадиционных возобновляемых источников энергии (солнечных  коллекторов). Отопление жилой усадебной застройки сохраняется печное.

с. Шаралдай.   Для гарантированного теплоснабжения проектируемых и существующих объектов общественно-административного центра и жилой застройки  проектом предлагается строительство модульной  котельной типа МКУ-В-2,4Р  с тремя водогрейными котлами КВр-0,8КБ (Гефест-0,4-95ТР). Общая теплопроизводительность котельной составляет 2,4 МВт (2,06 Гкал/ч).

В состав блочно–модульной котельной помимо котельного оборудования включаются: автоматическая система топливоподачи и шлакозолоудаления; блочно-модульная установка водоподготовки  типа  ВПУ; дымовая труба; сетевые насосы; система автоматического управления работой котельной. Блочно-модульная котельная размещается в быстровозводимом здании, обеспечивающем нормальное функционирование оборудования как в летних, так и в зимних условиях.

Существующая школьная котельная подлежит консервации.

с. Куготы.  Для гарантированного теплоснабжения проектируемых и существующих объектов общественно-административного центра  проектом предлагается строительство модульной  котельной типа МКУ-В-0,8Р  с двумя водогрейными котлами КВр-0,4. Общая теплопроизводительность котельной составляет 0,8 МВт (0,69 Гкал/ч).

В состав блочно–модульной котельной помимо котельного оборудования включаются: автоматическая система топливоподачи и шлакозолоудаления; блочно-модульная установка водоподготовки  типа  ВПУ; дымовая труба; сетевые насосы; система автоматического управления работой котельной. Блочно-модульная котельная размещается в быстровозводимом здании, обеспечивающем нормальное функционирование оборудования как в летних, так и в зимних условиях.

Теплоснабжение жилой  застройки с. Куготы на рассматриваемый период сохраняется децентрализованное: от индивидуальных твердотопливных, электрических и газовых котлов, а также печное.

Топливом для   котельных  МО СП «Шаралдайское» на рассматриваемый период  сохраняется  твердое топливо  – бурый и каменный уголь  месторождений Восточной Сибири.  В перспективе, при газификации района сетевым газом, возможен перевод котельных  на сжигание природного газа.

Тепловые сети. В с. Шаралдай и с. Куготы, где проектируется развитие централизованного теплоснабжения, предусматривается прокладка магистральных тепловых сетей. Проектируемые тепловые сети  свяжут котельные с абонентами.

Трубопроводы магистральной теплосети прокладываются бесканально в пенополиуретановой изоляции и полиэтиленовой оболочке. Глубина заложения  0,7 – 1,0 м   до верха оболочки бесканальной прокладки.  Проектируемая система магистральных и внутриквартальных сетей тупиковая, двухтрубная. В системе теплоснабжения предусматривается центральное качественное регулирование отпуска тепла по отопительному графику. Подключение  потребителей от котельных зависимое. Приготовление воды на нужды горячего водоснабжения предусматривается в индивидуальных тепловых пунктах потребителей.

Для снижения уровня тепловых потерь в теплотрассах предлагается производить прокладку новых и плановую нормативную замену существующих теплотрасс на трубы с предварительной заводской теплоизоляцией. Конструкция труб  представлена на рисунке 1.

Рисунок 1

1 — центрирующая опора; 2 — изоляция из пенополиуретана;

3. труба-оболочка из  полиэтилена; 4 — стальная труба;

5 — проводники-индикаторы системы ОДК (показаны условно).

Теплоизоляция стальных труб и фасонных изделий и деталей должна иметь не менее двух линейных проводников-индикаторов (сигнальных проводников) системы ОДК состояния влажности ППУ в процессе эксплуатации теплопровода. Проводники-индикаторы следует располагать на расстоянии 10—25 мм от поверхности стальной трубы.

Система оперативного дистанционного контроля предназначена для контроля состояния влажности теплоизоляционного слоя из пенополиуретана изолированных трубопроводов и обнаружения с помощью стационарных или переносных детекторов участков с повышенной влажностью изоляции, вызванной либо проникновением влаги через внешнюю полиэтиленовую оболочку трубопровода, либо за счет утечки теплоносителя из стального трубопровода вследствие коррозии или дефектов сварных соединений.

Солнечное теплоснабжение. Наиболее перспективным в условиях возрастающих требований к охране окружающей среды и энергосбережению является использование солнечных коллекторов. Ввиду своей автономности солнечные коллектора могут устанавливаться индивидуально на каждое здание, при этом нет необходимости дополнительного устройства зданий,  сооружений и сетей, как для котлоагрегатов.

Установка солнечных коллекторов предусматривается для покрытия тепловых нагрузок на систему горячего водоснабжения существующих и перспективных объектов общественно-административной застройки.  Гелиосистемы покроют нагрузку на горячее водоснабжение зданий, составляющую 10 кВт.

Солнечные коллектора размещаются на фасадах или кровле здания, не занимая полезной площади. В период, когда водопотребление незначительно, горячая вода аккумулируется в баках-аккумуляторах. При больших расходах воды водоразбор производится из баков.

В качестве резерва в баках-аккумуляторах устанавливаются ТЭНы, которые работают в ночное время при отсутствии электрической нагрузки на освещение.

Установки солнечного горячего водоснабжения.

Коллектор солнечной энергии (солнечный коллектор, гелиоколлектор) предназначен для улавливания солнечного излучения, преобразования его в теплоту и нагревания воды, воздуха и другой жидкой или газообразной среды.

В фокусирующих солнечных коллекторах плотность потока солнечного излучения повышается путем концентрирования с помощью зеркальных отражателей или линз.

Солнечные коллектора, работающие без концентраторов, называют плоскими. Они нашли наибольшее применение в системах солнечного отопления и горячего водоснабжения.

Большинство плоских солнечных коллекторов состоит из четырех основных элементов (см. рис. 2):

- поглощающей панели – абсорбера (4) с каналами для теплоносителя (3), на поверхность которой нанесено покрытие, обеспечивающее поглощение не менее 90 % падающего солнечного излучения;

- прозрачной изоляции (2), состоящей из одного или двух слоев остекления;

- тепловой изоляции (5), снижающей потери теплоты в окружающую среду через днище коллектора и его боковые грани;

- корпуса (1), где расположены поглощающая панель и тепловая изоляция,  закрытые  сверху прозрачной изоляцией.

Рис. 2    Плоский коллектор: 1- корпус; 2- прозрачная изоляция; 3- каналы для теплоносителя; 4- поглощающая панель; 5- тепловая изоляция.

В солнечном коллекторе падающее солнечное излучение преобразуется в теплоту, отдаваемую потоку теплоносителя, протекающего по каналам поглощающей панели. Прозрачная теплоизоляция снижает потери теплоты конвекцией и лучеиспусканием от поглощающей панели в атмосферу, вследствие чего возрастает теплопроизводительность коллектора. Стекло, как и большинство прозрачных сред, пропускает солнечные лучи селективно, то есть его пропускная способность зависит от длины волны падающего излучения. Обычное оконное стекло, в зависимости от содержания в нем железа, пропускает до 87 % солнечного излучения, но практически непрозрачно для собственного теплового излучения панели. Увеличение числа слоев остекления приводит к уменьшению теплопотерь через прозрачную изоляцию, но одновременно уменьшается и плотность потока излучения, падающего на поглощающую панель. В поглощающей панели используются каналы для теплоносителя различной формы, из различных материалов (стали, алюминия, меди, каучука, резины). Жидкий теплоноситель нагревается в трубах диаметром 12 – 15 мм, припаянных к листу, или в выштампованных каналах, расположенных на расстоянии 50 – 150 мм один от другого. Верхние и нижние концы трубок (каналов) соединены гидравлическими коллекторами.

Техническое описание работы установки солнечного теплоснабжения.

Система приготовления горячей воды состоит из солнечных коллекторов, устраиваемых на кровле здания, бака-теплообменника-аккумулятора, соединительных трубопроводов и запорно-регулирующей арматуры.

Солнечная водонагревательная установка работает следующим образом. Солнечное излучение проходит через  остекление солнечного коллектора, поглощается черной поверхностью панели и нагревает ее. При этом нагревается теплоноситель первого контура, заполняющий каналы панели.

В качестве теплоносителя первого контура может применяться: химически очищенная вода, водные растворы глицерина или пропиленгликоля, а также другие теплоносители, не вызывающие активной коррозии поглощающей панели и не выделяющие при нагревании нерастворимых осадков.

Затем теплоноситель первого контура посредством циркуляционного насоса подается в теплообменник, находящийся внутри бака-аккумулятора.

Отдав тепло воде, находящейся в баке-аккумуляторе теплоноситель первого контура возвращается обратно в солнечный коллектор, после чего процесс повторяется. Вода в баке-аккумуляторе-доводчике постепенно нагреваемая теплоносителем имеет температурное расслоение. Наиболее горячая вода находится в верхней части бака, из этой части бака осуществляется разбор тепла на горячее водоснабжение.

При понижении температуры воды в баке–аккумуляторе ниже требуемой, в работу через систему автоматики включается электрический водоподогреватель. Такая ситуация складывается в следующих случаях:

- в течение нескольких пасмурных дней подряд летом;

- в пасмурные дни в период с поздней  осени до ранней весны;

- при интенсивном разборе горячей воды.

Преимуществами использования солнечных коллекторов  являются:

- при относительно низких затратах вырабатывается большое количество тепловой энергии;

- установки являются автономными и не требуют постоянного дежурного персонала, что позволит сократить эксплуатационные затраты;

- отсутствие теплосетей, в которых происходят значительные потери тепла при транспортировке теплоносителя;

- затраты энергии идут не на выработку тепла, как в электронагревателе, а только на перемещение хладагента по системе.

8.2. Водоснабжение

Существующее положение. Основное водоснабжение населенных пунктов и хозяйственных объектов МО СП «Шаралдайское» базируется за счет эксплуатации  одиночных водозаборных скважин  на участках недр с неутвержденными запасами подземных вод.

Централизованного холодного водоснабжения  в поселении нет.  Водоснабжение осуществляется от одиночных артезианских скважин с водонапорными башнями, каждая из которых обслуживает группу зданий. Заключения о качестве воды в скважинах с. Кугоьты отсутствуют, в скважинах с. Шаралдай вода не соответсвует санитарным нормам.  Скважины находятся преимущественно в жилой застройке и не имеют первого пояса зоны санитарной охраны. Очистка, обеззараживание воды  не производится. Население для водоснабжения также использует индивидуальные скважины и  колодцы.

Основными потребителями услуг водоснабжения и водоотведения является население, доля которого в общем объеме потребления составляет около 89%; 8% приходится на бюджетофинансируемые организации и 2-3% на долю промышленных и прочих коммерческих потребителей услуг. Расчет в основном производится на основе утвержденных нормативов потребления.

Основными  недостатками  в обеспечении населения питьевой водой в настоящее время являются:

-отсутствие централизованных систем водоснабжения;

-отсутствие зон санитарной охраны на существующих водозаборах;

-износ и несвоевременное обслуживание существующих систем водоснабжения.

Объекты водоснабжения. Для сел МО СП «Шаралдайское» предусматривается поэтапное централизованное холодное водоснабжение населения водой питьевого качества. Расчетная численность населения  сел составляет:

с. Шаралдай                     первая очередь – 1442 чел., расчетный срок –  1522 чел.

с. Куготы                          первая очередь – 358 чел., расчетный срок –  383 чел.

К крупным объектам водопотребления существующей и перспективной общественной застройки сел МО СП «Шаралдайское» можно отнести школы, детские сады,  кафе, магазины и др.

Виды водопотребления подразделяются:

а) хозяйственно-питьевые,

б) полив улиц, зеленых насаждений,

в) пожаротушение,

г) поение скота.

Категория систем водоснабжения сел – III.

Полив существующих приусадебных участков сел и поение скота (в том числе в крестьянско-фермерских хозяйствах) осуществляется автономно, т. е. от локальных собственных трубчатых или шахтных колодцев с использованием грунтовых верхних вод, а также из существующих оросительных систем.

Расчет водопотребления. Территория села по характеру степени благоустройства разделена на два района: застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями  и неблагоустроенная застройка с водоиспользованием из водоразборных колонок.

Расход воды на нужды населения принят в соответствии со СНиП 2.04.02-84* по формуле:

Qсут.max=Kсут.maxQсут.m,

где Kсут.max  – коэффициент суточной неравномерности водопотребления, принимаемый по табл.3

Qсут.m – расчетный суточный расход воды, м3/сут, определяемый по формуле:

Qсут.m=qжNж/1000,

где qж – удельное водопотребление, принимаемое по табл.3

Nж – расчетное число жителей.

Расход воды на полив зеленых насаждений принят 15 л/сутки из расчета на душу населения, согласно  СНиП 2.04.02-84.

Расход воды на местную промышленность принят в размере 10% от суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения.

Суммарные расходы воды сел МО СП «Шаралдайское» представлены в таблице 4

Таблица 3

Удельное среднесуточное (за год) водопотребление

на хозяйственно - питьевые нужды населения

| № пп | Степень благоустройства жилой застройки | Расход л/сут на 1 жителя | Коэффициент суточной неравномер- ности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь строительства (2023 г.) | Расчетный срок (2033 г.) |  |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водона гревателями | 160 | 210 | 1,2 |
| 2 | Застройка зданиями с водоиспользованием из водоразборных колонок | 50 | 50 | 1,1 |
| 3 | Расход воды на поливку проездов и зеленых насаждений | 15 | 15 | - |

Таблица 4

Суммарные расходы воды питьевого качества сел МО СП «Шаралдайское»

| № п/п | Наименование потребителя | 1-ая очередь строительства (2023 г.) | Расчетный срок (2033 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во населения | Макс. расход, м3/сут | Кол-во населения | Макс. расход, м3/сут |
| с. Шаралдай | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водона гревателями | 442 | 85 | 522 | 100 |
|  | Застройка зданиями с водоиспользованием из водоразборных колонок | 1000 | 55 | 1000 | 55 |
|  | Местная промышленность (10% от расхода на хоз-быт. нужды населения) | - | 14 | - | 16 |
|  | Поливка дорог и зеленых насаждений | 1442 | 22 | 1522 | 23 |
|  | Итого: | 1442 | 176 | 1522 | 194 |
| с. Куготы | Застройка зданиями с водоиспользованием из водоразборных колонок | 358 | 20 | 383 | 21 |
|  | Местная промышленность (10% от расхода на хоз-быт. нужды населения) | - | 2 | - | 2 |
|  | Поливка дорог и зеленых насаждений | 358 | 5 | 383 | 6 |
|  | Итого: | 358 | 27 | 383 | 29 |
| ВСЕГО ПО МО СП «ШАРАЛДАЙСКОЕ» | 1800 | 203 | 1905 | 223 |

Система водоснабжения населенных пунктов МО СП «Шаралдайское» по степени обеспеченности подачи воды относится к III категории (СНиП 2.04.02-84*).  Источником водоснабжения являются подземные воды, забор которых производится  погружными скважинными насосами.

Проектные схемы водоснабжения

с. Шаралдай.  Для гарантированного обеспечения населения  с. Шаралдай  водой питьевого качества проектом предусматривается бурение  водозаборной скважины, оборудованной погружным  центробежным насосом и водоразборной будкой с суммарным водоотбором 1,0 м3/ч. С целью приведения качества воды в соответствие с санитарными нормами, на существующих и проектируемых водозаборах предусматриваются бактерицидные станции с  установками обеззараживания воды УОВ.

Пожаротушение предусматривается из пожарных резервуаров.

Водой питьевого качества снабжается село с населением на расчетный   срок  1522 человека.

с. Куготы. На рассматриваемый период водоснабжение с. Куготы сохраняется как централизованное из существующих скважин, так и децентрализованное  из индивидуальных шахтных колодцев. Для надежного водоснабжения населения водой питьевого качества в проектируемой застройке на южной окраине села необходимо бурение артезианской скважины с водоразборной будкой с суммарным водоотбором 0,5 м3/ч. С целью приведения качества воды в соответствие с санитарными нормами, на водозаборах предусматриваются бактерицидные станции с  установками обеззараживания воды УОВ.

Пожаротушение предусматривается из пожарных резервуаров.

Зоны санитарной охраны. Для водозаборных сооружений сел МО СП «Шаралдайское» предусматриваются зоны санитарной охраны. Первый пояс строгого режима охватывает место забора подземных вод и головные водопроводные сооружения: скважины, резервуары. Границы первого пояса скважин проходит на расстоянии 30 м от скважин.

На территории 1-го пояса строго воспрещается: проживание людей, посадка высокоствольных деревьев, содержание скота, доступ посторонних лиц, применение ядохимикатов и удобрений, проведение строительных работ без согласования с органами государственного санитарного надзора.

Второй и третий пояса – пояса ограничений.  На территории этих поясов охраняются от загрязнения источники питания  подземных вод и эксплуатационные сооружения водозабора. Границы второго пояса зоны санитарной охраны устанавливаются расчетом, учитывающим время продвижения микробного загрязнения воды до водозабора.

Граница третьего пояса зоны подземного источника водоснабжения определяется расчетом, учитывающим время продвижения химического загрязнения воды до водозабора.

Расчет зон второго и третьего поясов на данном этапе проектирования невозможен из-за отсутствия изысканий по разведке воды.

Во втором и третьем поясах зоны санитарной охраны источника водоснабжения запрещается:

а) загрязнение территорий нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами и др.;

б) размещение складов горючесмазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

в) размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, которые могут вызвать микробные загрязнения источников водоснабжения;

г) применение удобрений и ядохимикатов.

В санитарные мероприятия, проводимые во втором и третьем  поясах зоны, кроме  этого следует включать:

-  выявление, тампонаж или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта;

-  регулирование бурения новых скважин;

-  запрещение закачки отработавших вод в подземные пласты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли, а также ликвидацию поглощающих скважин и шахтных колодцев, которые могут загрязнить водоносные пласты.

8.3. Канализация

Существующее положение. Централизованная система водоотведения в населенных пунктах МО СП  «Шаралдайское» отсутствует. Канализация жилой и общественной застройки выгребная за счет надворных уборных. Очистные сооружения отсутствуют, стоки не обеззараживаются.

Расчет водоотведения. Расчетное удельное среднесуточное водоотведение от населения принято по СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения». Согласно п.2.4 удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий принимается равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению, без учета расхода воды на восполнение противопожарного запаса воды и полив территории и зеленых насаждений, а в неканализованных районах удельное водоотведение   принимается 25 л/сут на одного жителя.

Расчетные стоки сведены в таблицу 5.

Таблица 5.

Суммарные расходы сточных вод  сел МО СП «Шаралдайское»

| № п/п | Наименование потребителя | 1-ая очередь строительства (2023 г.) | Расчетный срок (2023 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во населения | Макс. расход, м3/сут | Кол-во населения | Макс. расход, м3/сут |
| с. Шаралдай | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водона гревателями | 442 | 71 | 522 | 84 |
|  | Застройка зданиями с водоиспользованием из водоразборных колонок | 1000 | 25 | 1000 | 25 |
|  | Местная промышленность (10% от расхода на хоз-быт. нужды населения) | - | 10 | - | 11 |
|  | Итого: | 1442 | 106 | 1522 | 120 |
| с. Куготы | Застройка зданиями с водоиспользованием из водоразборных колонок | 358 | 9 | 383 | 10 |
|  | Местная промышленность (10% от расхода на хоз-быт. нужды населения) | - | 1 | - | 1 |
|  | Итого: | 358 | 10 | 383 | 11 |
| ВСЕГО ПО МО СП «ШАРАЛДАЙСКОЕ» | 1800 | 116 | 1905 | 131 |

Проектная схема канализации. Для сел МО СП «Шаралдайское» на рассматриваемый период проектируется устройство как централизованной, так и децентрализованной  канализации с очисткой стоков на проектируемой станции биологической очистки. Для лечебно-профилактических учреждений  в населенных пунктах без централизованных систем водоотведения предусматривается строительство локальных очистных сооружений  с глубокой биологической очисткой сточных вод.

с. Шаралдай.   В с. Шаралдай   от общественно-административных зданий и жилой застройки  предусматривается выгребная канализация за счет выгребов и  надворных уборных с   применением гидроизолированных снаружи и изнутри выгребов с вывозом стоков на проектируемые очистные сооружения полной биологической очистки. На перспективу планируется  устройство централизованной канализации.

Для  очистки и утилизации стоки вывозятся на  проектируемые в первую очередь строительства  очистные  сооружения  механической и полной биологической очистки типа КСкомплект-I-100-СФ-М производительностью 100 м3/сут. Площадка очистных сооружений предусматривается юго-восточнее села.

Технология биологической очистки обеспечивает высокое качество очищенных сточных вод, соответствующее требованиям, предъявляемым к выпуску очищенных сточных вод в водоем рыбохозяйственного водопользования согласно « Правилам охраны поверхностных вод» утвержденным Госкомприроды СССР 21 февраля  1991г.

с. Куготы.  В с. Куготы предусматривается выгребная канализация за счет выгребов и  надворных уборных с   применением гидроизолированных снаружи и изнутри выгребов с вывозом стоков на очистные сооружения полной биологической очистки  с. Шаралдай.

Сеть канализации. Для самотечной канализации используются трубы из полипропилена гофрированные с двухслойной стенкой «Прагма» по ТУ 2248-001-76167990-2005. Стыковые соединения полипропиленовых труб «Прагма» предусматриваются с помощью муфты и специальных уплотнительных колец, а полиэтиленовых труб электросварными муфтами.

Средняя глубина заложения трубопроводов канализации принимается 2,5-3,0 м.

При невозможности прокладки трубопроводов канализации на указанной глубине, возможна прокладка на меньшей глубине  в теплоизоляции с сопровождающим греющим кабелем.

На самотечных сетях канализации в местах поворотов, изменения уклонов и диаметров, а также на прямых участках устраиваются смотровые колодцы.

Очистные сооружения. В МО СП «Шаралдайское» отсутствуют предприятия, которые могли бы использовать очищенные сточные воды для технологического водоснабжения.

В целях обеспечения охраны окружающей среды предлагается  установка готового модульного оборудования  станции биологической очистки бытовых сточных вод  заводского изготовления   «КСкомплект-I-100-СФ-М»  производительностью 100 м3/сут. Станция предназначена  для биологической очистки бытовых сточных вод.

На станции реализуется экологически чистая технология глубокой биологической очистки сточных вод биоценозом прикрепленных автотрофных и гетеротрофных микроорганизмов, действующих в аэробных и аноксных условиях. Принципиальной новизной и основой технологии является полный переход на биохимические процессы с применением иммобилизованного ила. В случае возникновения аварийной ситуации (сбой в подачи стоков на станцию, отключение электроэнергии и т.д.) используемая в основе технология очистки позволяет восстановить работу станции в течение суток.

Станция биологической очистки бытовых сточных вод представляет собой блочно-модульные очистные сооружения, состоящие из следующих блоков:

- механической очистки с использованием мелкопрозорной  механизированной  решетки;

- биологической очистки;

- обработки осадка;

- тонкой очистки;

- обеззараживания;

- насосно-компрессорного оборудования.

Емкостное оборудование изготовлено в заводских условиях из нержавеющей стали.

Все технологическое оборудование для станции «КСкомплект-I-100-СФ-М» размещается в техническом  контейнере (блочно-модульное исполнение).

Технический контейнер оборудуется:

- системами вентиляции и отопления для поддержания необходимого температурно-влажностного режима;

- естественным и искусственным электрическим освещением;

- заземлением всех нетоковедущих частей силового и осветительного электрооборудования;

- заземлением металлических корпусов оборудования и блока емкостей станции биологической очистки;

- ограждением резервуаров и устройством решетчатых настилов  над емкостными сооружениями.

Площадка проектируемых очистных сооружений  располагается  с соблюдением  требований удаленности от жилой застройки и нормативных зон санитарной охраны объектов инфраструктуры.

Согласно нормативным требованиям очистка стоков  предусматривает:

1. механическую очистку;

2. биологическую очистку;

3. поля фильтрации-поглотители.

4.1.  Требования к степени очистки сточных вод

Степень очистки хоз-бытовых сточных вод должна предусматривать снижение концентрации загрязнений в биологически очищенной воде до норм сброса в водоём рыбохозяйственного водопользования.

Степень снижения концентраций загрязнений после сооружений биологической очистки и доочистки приведена в таблице 6. Фактические концентрации, в том числе в часы максимального притока, не должны превышать указанных величин или величин показателей качества исходной сточной воды, приведенных в паспорте на станцию.

Таблица 6

# Параметры сточных вод, подаваемых на станцию

| № п/п | Наименование параметров | Расчетные значения параметров загрязняющих веществ при норме водоотведения |
| --- | --- | --- |
|  |  | Расчетный сток | Допустимые отклонения |
| 1 | БПКП (биологическая потребность в кислороде) | 375 мг/л | ± 10%* |
| 2 | ХПК (химическая потребность в кислороде) | ХПК = БПКП (п. 1) х 1,3 – 1,4 |  |
| 3 | Взвешенные вещества | 320 мг/л | ± 10%* |
| 4 | Аммонийный азот (Н4 ( ( | 40 мг/л | ± 10%* |
| 5 | Соотношение БПК / N / Р | Не менее 100 / 5 / 1 | (10( |

# Параметры очищенных сточных вод

| № п/п | Наименование параметров | Значение параметров КСкомплект- |
| --- | --- | --- |
| 1 | БПКП | ( 3 мг/л |
| 2 | ХПК | ( 30 мг/л |
| 3 | Взвешенные вещества | ( 3 мг/л |
| 4 | Аммонийный азот (Н4 ( ( | ( 0.39 мг/л |
| 5 | Нитраты NO3-N | ( 9.1 мг/л |

Микробиологический состав очищенных сточных вод соответствует требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

4.2. Площадка очистных сооружений

На площадке очистных сооружений предусматриваются  следующие здания и сооружения:

- Административно-производственный корпус (для размещения  блока механической очистки, хозяйства обезвоживания осадка, компрессоров, реагентного хозяйства, электрощитовой, операторской, бытовых помещений, блока биологической очистки, блока обеззараживания сточных вод, блока доочистки сточных вод, склада материалов);

- Приемный резервуар сточных вод  с погружными насосами подачи стоков на механическую очистку;

- Площадки с навесом для хранения контейнеров с обезвоженным осадком, контейнеров с песком и отбросами, сырого осадка;

- Минерализаторы осадка

На территории очистных сооружений проектируются  внутриплощадочные инженерные сети и коммуникации.

Территория КОС ограждается по периметру, со стороны въезда  предусматриваются ворота с калиткой.

4.3. Технологическая схема очистки сточных вод и обработки осадка

Технологическая схема обработки воды включает механическую очистку, полную биологическую очистку, доочистку, обеззараживание стока, и обработку осадка.

4.3.1. Технологическая схема обработки воды

Прием стока. С целью обеспечения устойчивости протекания процесса биологической очистки сточные воды должны быть усреднены по составу и концентрации в проектируемом приемном  резервуаре. Сточные воды поступают на очистные сооружения в приемный резервуар. Подача стоков в производственное здание на механическую очистку осуществляется насосами, из которых два рабочих и один резервный.

Механическая очистка. Из резервуара стоки двумя насосами по двум напорным трубопроводам подаются на блок механической очистки.

Блок механической очистки осуществляет следующие функции:

-  извлечение из стоков мусора;

-  сбор и обезвоживание отбросов;

-  осаждение песка;

-  накопление и обезвоживание песка;

В состав БМО входят: механизированная решетка и песколовка, оборудованная тонкослойным модулем.

Улавливание грубодисперсных примесей осуществляется на механических решетках. Мусор за счет ротации подвижных зубчатых планок поднимается вверх и сбрасывается в специальную воронку, далее по трубопроводу в контейнер для накопления и обезвоживания отбросов.

Очищенный от грубых примесей сток далее поступает в песколовку, где происходит осаждение мелкодисперсных минеральных примесей.

Для промывки решеток подводится техническая вода.

Песколовки оборудованы тонкослойными модулями, что позволяет производить сепарацию песка в интенсивном режиме с высокой степенью очистки. Из конуса в нижней части бункера песколовки осадок периодически сбрасывается в контейнеры для накопления и обезвоживания песка.

Контейнеры для отбросов и  песка оснащены фильтрующими мешками. По мере наполнения контейнеры перевозятся на площадки (мешки извлекаются и складируются для подсушки и хранения). Периодически отходы автотранспортом вывозятся в места утилизации.

Механически очищенный сток поступает в блок биологической очистки.

Биологическая очистка.     На станции реализуется экологически чистая технология глубокой биологической очистки сточных вод комбинированным биоценозом прикрепленных и свободно плавающих автотрофных и гетеротрофных микроорганизмов, действующих в аэробных, анаэробных и переходных условиях, с последующими процессами доочистки в окислительно-каталитическом фильтре.

Блок емкостей состоит из первичного отстойника, аэротенка-биореактора, вторичного отстойника, минерализатора.

В результате прохождения воды через блок биологической очистки происходит глубокая минерализация не только органических веществ сточных вод, но и биомассы сообщества участвующих в очистке микроорганизмов.

С целью сепарации избыточного активного ила предусмотрен вторичный отстойник-сепаратор с ламинарными модулями.

Полный цикл технологических процессов включает блок доочистки.

Для аэрации сточной воды проектом предусматриваются мембранные аэраторы, обладающие высокой эффективностью насыщения кислородом сточной жидкости и её перемешивания во всем объеме, а также просты в обслуживании и не требуют громоздкого инженерного обеспечения.

Вторичное отстаивание. В результате прохождения воды через биореактор происходит глубокая минерализация не только органических  веществ сточных вод, но и биомассы сообщества участвующих в очистке микроорганизмов.

Во вторичном отстойнике, происходит осаждение небольшого прироста биопленки, выносимой из биореактора. Очищенная вода отделяется от активного ила.

Вторичный отстойник – горизонтальный, с  конусом для сбора и уплотнения активного ила.

Из отстойников уплотненный ил периодически откачивается погружными насосами марки поочередно в одну из секций минерализатора осадка.

Бактериальная составляющая блока биологической очистки осуществляет глубокое изъятие органических соединений, а также оставшейся части азота. Простейшие и многоклеточные микроорганизмы трофически регулируют количество бактерий и при этом осуществляют на 99% доочистку стока от патогенных микроорганизмов.

Доочистка. Полный цикл технологических процессов включает доочистку в напорных фильтрах с окислительно-каталитической загрузкой.

В ходе физико-химических процессов, протекающих в толще загрузки фильтра, из биологически очищенной воды извлекаются мельчайшие органические и неорганические вещества. Таким образом, несмотря на возможные колебания уровня концентрации загрязняющих веществ и расхода сточных вод, после прохождения всех ступеней очистки гарантированно стабильно получается глубоко очищенная вода.

Обеззараживание. Для обеззараживания стока применяется установка обеззараживания УФ-облучением. Принятый метод не влияет на вкус и запах воды и действует не только на бактериальную флору, но и на бактериальные споры. В результате УФ-облучения уничтожаются бактерии, вирусы, дрожжевые палочки, грибки и водоросли.

В установке УФ-обеззараживания, бактерицидные лампы установлены в потоке обрабатываемой воды и защищены кварцевыми чехлами. Бактерицидное облучение действует почти мгновенно и, следовательно, вода, прошедшая через установку, может сразу же поступать непосредственно в оборотное водоснабжение или в водоем.

Отвод стоков с установок обеззараживания в наружную сеть канализации осуществляется самотечным трубопроводом на поля фильтрации.

Выпуск очищенного стока. Очищенные стоки для утилизации выпускаются на проектируемые поля фильтрации-поглотители.

Автоматизация и технологический контроль. Контроль работы оборудования осуществляется в диспетчерской на щите оператора.

Предусмотрен контроль и измерение следующих технологических параметров:

- расход поступающих на очистные сооружения сточных вод;

- режим работы оборудования «включен», «отключен», «авария»- (решеток, погружных насосов, компрессоров, установки обезвоживания, установок приготовления и дозирования реагентов, установки обеззараживания);

- светозвуковая сигнализация об аварийном состоянии технологического оборудования;

- уровни в приемном резервуаре, дренажном колодце и колодце обеззараженных стоков.

8.4. Газоснабжение

Существующее положение. В настоящее время в МО СП  «Шаралдайское» централизованная система газоснабжения отсутствует.

Население снабжается сжиженным углеводородным газом в баллонах (поставщик - ОАО «Бурятгаз»).

Проектные предложения. В соответствии со «Схемой газоснабжения и газификации Республики Бурятия», разработанной ОАО «Газпромпромгаз»,  развитие газоснабжения и газификации  МО СП «Шаралдайское» предполагается осуществлять в 3 этапа.

Этап 1 – газификация СУГ.

Этап 2 –Газификация сжиженным природным газом (СПГ). На данном этапе к газификации  принимаются  крупные административные центры сельских поселений. Доставку СПГ предполагается осуществлять автомобильным транспортом до  с. Шаралдай  в количестве 3472,62  тыс. м3/год.

Этап 3 –Газификация сетевым природным газом. После строительства магистрального газопровода  предполагается строительство в с. Шаралдай газорапределительной станции и газификация  с. Шаралдай  и с. Куготы по межпоселковому газопроводу.

8.5. Электроснабжение

Существующее положение. Анализ существующего положения системы электроснабжения МО СП «Шаралдайское» произведен на основании исходных данных, представленных Мухоршибирским РЭС.

По территории МО СП «Шаралдайское» проходят одноцепные линии электропередачи напряжением 35 кВ «Мухоршибирь-Шаралдай» и «Шаралдай-Хошун-Узур» и напряжением 220 кВ «ГРЭС-Мухоршибирь».

На территории МО расположена главная понизительная подстанция напряжением 35/10 кВ «Шаралдай».

На территории МО СП «Шаралдайское» расположены распределительные понизительные трансформаторные подстанции 10/0.4 кВ.

Электроснабжение потребителей МО выполнено от ТП-10/0.4 кВ. Существующие ТП 10/0.4 кВ являются однотрансформаторными, комплектного исполнения. Значительная часть ТП эксплуатируются длительное время и нуждается в замене и реконструкции.

Питание ТП-10/0.4 кВ в МО СП Шаралдайское осуществляется по нескольким фидерам  воздушной ЛЭП-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ «Шаралдай». ТП-10/0.4 кВ подключены к ВЛ-10 кВ по радиальным схемам отпайками, выполненными неизолированными проводами марок «А» и «АС», в основном, на деревянных опорах с железобетонными приставками. Часть ВЛ-10 кВ выполнены проводами с сечениями, не удовлетворяющими требованиям ПУЭ 7-го издания по условиям механической прочности.

Данная схема электроснабжения обеспечивает третью категорию надежности электроснабжения, хотя на территории МО расположено несколько потребителей (котельные и водозаборные сооружения, школы и детские сады, административные здания управления и финансирования, предприятия связи, лечебные учреждения, промышленные предприятии с непрерывным процессом производства и т.п.), для которых требуется вторая категория.

Существующая коммунально-бытовая нагрузка по МО СП «Шаралдайское», составляет 0,855 МВт.

Проектные предложения. В соответствии с Генеральным планом МО СП «Шаралдайское», планируется строительство новых общественных объектов и освоение новых территорий для жилищного строительства, что ведет к повышению уровня электропотребления. В сфере электроэнергетики повышение уровня электропотребления потребует решения проблем системного характера, к которым относятся ограничение передачи мощности по существующим линиям электропередач, износ, старение и технологическая отсталость  оборудования, аварийность и снижение надежности электроснабжения, нерациональная структура электроэнергетического баланса, недостаточное и неэффективное использование установленных генерирующих мощностей.

Развитие электроэнергетики МО необходимо осуществлять в следующих направлениях:

ликвидация дефицита генерирующих и сетевых мощностей, обеспечение доступности подключения к распределительным сетям;

повышение управляемости, пропускной способности и протяженности электрических сетей, внедрение автоматизированных систем коммерческого учета и управления режимами и параметрами работы электрооборудования, достижение гибкости в формировании и перераспределении потоков электроэнергии, совершенствование отдельных элементов аварийной защиты и диспетчеризации в электроснабжающих организациях;

обеспечение оперативного резерва мощности в размере 2 - 3 процентов при постоянном осуществлении мероприятий по обустройству и реконструкции существующих распределительных и питающей подстанций и снижению потерь электроэнергии;

поддержание в рабочем состоянии действующего электрохозяйства.

Развитие сетей электроснабжения планируется с учетом реконструкции и увеличения мощности существующих трансформаторных подстанций, а так же установкой новых (проектируемых трансформаторных подстанций) 10/0.4 кВ.

Подсчет нагрузок производился в соответствии с РД 34.20.185-94 («Инструкция по проектированию электрических сетей»    с дополнениями и изменениями). Удельная расчетная мощность принята 0.5 кВт/чел. Расчётная коммунально-бытовая нагрузка по МО СП «Шаралдайское» приведена в таблице 1.

Таблица 1

| № п.п. | Период | Совмещенный максимум нагрузок на стороне 10кВ, МВт | Прирост нагрузок к существующему положению |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МВт | % |
| 1 | Существующее положение в том числе: с. Шаралдай с. Куготы | 0,855 0,686 0,169 |  |  |
| 2 | Первая очередь с. Шаралдай с. Куготы | 0,900 0,721 0,179 | 0,045 0,035 0,010 | 5,3 5,1 5,9 |
| 3 | Расчетный срок с. Шаралдай с. Куготы | 1,181 0,944 0,238 | 0,326 0,258 0,069 | 38 38 41 |

Генеральным планом МО СП «Шаралдайское», с учётом перспективного развития, предлагается модернизация  и реконструкция сетей электроснабжения в следующем объеме:

- строительство новых и реконструкция существующих трансформаторных подстанций 10/0.4кВ, замена столбовых и мачтовых КТП на закрытые трансформаторные подстанции;

- строительство ВЛ-10кВ к проектируемым КТП;

- существующие воздушные ЛЭП-10кВ, выполненные неизолированными проводами «А» и «АС», поэтапно переводить в  сети, выполненные самонесущим изолированным проводом СИП2А на железобетонных опорах. На ВЛ-10кВ, выполненных неизолированными проводами с сечениями, не удовлетворяющими требованиям ПУЭ по механической прочности, заменить провода с сечением согласно требованиям ПУЭ;

- для повышения надежности и безаварийности работы электрических сетей необходимо устройство дополнительных перемычек между существующими  фидерами 0.4 кВ с радиальными схемами для объединения их в петлевые схемы электроснабжения;

- для резервного электроснабжения потребителей второй (первой) категории необходимо предусматривать независимые резервные источники электроснабжения (локальные дизельные и газопоршневые электростанции),  располагаемых вблизи потребителей;

Учитывая все возрастающие требования к экологической чистоте энергетических объектов, назрел вопрос использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) для производства традиционных видов энергии. Сельские поселения являются идеальным местом для внедрения установок малой и нетрадиционной энергетики. В качестве малых источников энергии возможно применение энергоустановок мощностью от нескольких кВт до десятков МВт, используя энергию солнца, ветра, водных стоков, биоотходов, тепла земли, органического топлива.  В настоящее время в России и странах СНГ выпускаются энергоустановки мощностью от 0,1 до 100кВт. Они могут быть использованы в качестве одного из основных источников энергии  для отдельных потребителей в сельских поселениях, на отгонных пастбищах и т.п.

Солнечная энергетика – это энергетика будущего. Основным недостатком солнечной энергии является ее не стабильность и зависимость от времени суток, времени года и состояния атмосферы. Установки солнечной энергии (солнечные коллекторы и батареи) можно использовать для электроснабжения отдельных домов, светильников уличного освещения.

Ветроэнергетические установки (ВЭУ) используются для производства механической (электрической) энергии.

Малые ВЭУ (мощностью до 100 кВт) находят широкое применение для автономного питания потребителей, прежде всего в сельскохозяйственном секторе экономики – для подъема и перекачки воды, а также для автономного энергопитания различных потребителей.

9. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Мероприятия по охране атмосферного воздуха. Основным видом воздействия промышленных объектов на состояние воздушного бассейна является загрязнение атмосферного воздуха выбросами загрязняющих веществ, тепла, водяного пара, аэрозолей, а так же влияние на микроклимат прилегающей территории при образовании открытых водных пространств и нарушении температурного баланса района их расположения.  Загрязнение воздушного бассейна происходит в результате поступления в него:

- продуктов сгорания топлива;

- выбросов газообразных и взвешенных веществ от различных производства промышленных объектов;

- выхлопных газов автомобильного транспорта;

- испарений из емкостей для хранения топлива;

Основными загрязнителями атмосферы в МО СП «Шаралдайское» являются –  автономные котельные административных зданий и печи дровяного отопления индивидуальной жилой застройки.

На территории МО СП «Шаралдайское» нет пунктов наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха, за фоновые концентрации загрязняющих веществ, согласно c приложением №1, следует принимать следующие показатели:

| Наименование вещества | Код | Класс опасности | ПДК м.р | ПДК с.с | Фоновые концентрации мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взвешенные вещества (пыль) | 2902 | 3 | 0,500 | 0,150 | 0,170 |
| Азота оксид | 0301 | 2 | 0,085 | 0,040 | 0,050 |
| Углерода оксид | 0337 | 4 | 5,000 | 3,000 | 1,500 |
| Серы диоксид | 0330 | 3 | 0,500 | 0,050 | 0,015 |

Несмотря на слабый потенциал самоочищения атмосферы, концентрации ЗВ в атмосферном воздухе не превышает предельно допустимые концентрации.

Экологическая обстановка в МО СП «Шаралдайское» оценивается как удовлетворительная, так как  показатели среды не превышают нормативных предельных значений.

На территории МО СП «Шаралдайское» проектом не предусматривается размещение промышленных предприятий I-III классов опасности.

Проектом предусматриваются следующие мероприятия по охране атмосферного воздуха на территории населенных пунктов МО СП «Шаралдайское»: Для оздоровления атмосферного воздуха проектом предлагается применять  многоярусное озеленение жилых улиц. (деревья и кустарники) для максимальной защиты от загрязнения воздуха и почв.

Мероприятия по охране подземных и поверхностных вод. Для улучшения качества питьевой воды в Республике Бурятии была разработана  республиканская целевая программа «Чистая вода Республики Бурятия на 2009-2017 годы».

Согласно данной программе во всех селах МО СП «Шаралдайское» предусматривается развитие систем водоснабжения, включая строительство и реконструкцию централизованных систем (водозаборов, водоочистных станций, водоводов, водопроводных сетей).

Предусматривается освоение разведанных подземных вод на  расчетные потребности. Для всех источников хозяйственно-питьевого водоснабжения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 устанавливаются зоны санитарной охраны, состоящие из трех  поясов: первого – строгого режима, второго и третьего - поясов ограничений.

Для обеспечения качественной питьевой водой населения целесообразно перейти на централизованное водоснабжение, используя разведанные запасы перспективного месторождения подземных вод. По химическому составу и бактериологическим показателям грунтовые воды этого месторождения отвечают питьевым стандартам.

Состояние системы водоотведения населенного пункта: Очистных сооружений на территории МО СП «Шаралдайское» нет,  канализация выгребная за счет надворных уборных и выгребов, обслуживающих как отдельные здания, так и группу зданий. Вывоз стоков осуществляется на сельские  полигоны ЖБО (поля ассенизации) специальным автотранспортом.

Для сел МО СП «Шаралдайское», не имеющих централизованного водоснабжения, проектируется устройство самотечной канализации с сетью выгребов, с последующим вывозом стоков на проектируемые  очистные сооружения.

Проектом предусматриваются следующие мероприятия по охране подземных вод:

Для МО СП «Шаралдайское» проектируется централизованная  канализация со строительством  станции биологической очистки в с. Шаралдай  локальных очистных сооружений до 100м3/сут.

Проектом предусматривается строительство очистных сооружений биологической очистки сточных вод». Технология разработана специально под жесткие природоохранные нормативы   и позволяет достичь показателей очистки до сброса в водоем рыбохозяйственного значения.

Площадка очистных сооружений предусматривается с окраины с. Шаралдай,  очищенные стоки для утилизации выпускаются на проектируемые пруды-поглотители. Расположение очистных сооружений принимается с учетом требований удаленности от жилой застройки от 150-200м СЗЗ.

Согласно нормативным требованиям очистка стоков  предусматривает:

1. механическую очистку;

2. биологическую очистку;

3. пруды-поглотители.

Более детальная проработка вопроса конкретного расположения очистных сооружений, их состава, технологии очистки и др. будут описаны в последующих этапах проектирования.

Для существующей и перспективной застройки  проектируется  децентрализованная система канализации с   применением гидроизолированных снаружи и изнутри выгребов, с вывозом стоков на проектируемые очистные сооружения полной биологической очистки. Выгреба располагаются с соблюдением ЗСО источников водоснабжения.

Мероприятия по охране поверхностных вод. Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов. К территориям природоохранного назначения относятся водоохранные зоны водных объектов. На данных территориях в соответствии с экологическим законодательством РФ, законов субъектов РФ, нормативно-правовых актов органов местного самоуправления допускается ограниченная хозяйственная деятельность при соблюдении установленного режима охраны.

Для рек, наиболее значимых озер и болот района размеры водоохранных зон и прибрежных полос определены Водным кодексом РФ, 2006г.

Водоохранные зоны являются одним из видов экологических зон, создаваемых для предупреждения вредного воздействия хозяйственной деятельности. В лесах водоохранных зон и прибрежных защитных полос запрещаются  рубки главного пользования, в них разрешается проведение рубок промежуточного пользования и других лесохозяйственных мероприятий, обеспечивающих охрану водного объекта. Ширина водоохранных зон, установлена в соответствии с «Водным кодексом РФ» и СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и приведена в нижеследующей таблице:

Ширина водоохраной зоны основных рек

| Названия водных объектов | Ширина водоохраной зоны, м |
| --- | --- |
| р. Сурхара, р. Тугнуй | 200 м |
| реки - Бол. Гахай, Бутуки, Гахай, Гашей, Малкова, Нов. Заган, Хохюрта-Булаг, Черемуховая, Шаралдайка | 100 м |
| реки, ручьи - Кривая Солонцовка, Кривой Гахай, Матюшина, Прямая Солонцовая, Прямой Гахай, Сенокосный, Сухой Лог, Сухын-Булаг, Сырой Лембур, Филатова | 50 м |

Мероприятия по охране земельных ресурсов. В МО СП «Шаралдайское» загрязнение почвенного покрова носит локальный характер. Основными очагами загрязнения почв являются места размещения необорудованных свалок бытовых отходов при населённых пунктах. К наиболее опасным загрязнителям почв относятся тяжёлые и цветные металлы, ядохимикаты и минеральные удобрения, которые характеризуются сильным токсическим воздействием и способностью накапливаться в живых организмах и почвах. Вместе с речным и поверхностным стоком загрязнённые почвы могут попасть в Байкал. Ежегодное поступление в озеро Байкал смытой почвы составляет более 3 млн. тонн. Крупные объекты энергетики загрязняют почвы прилегающих территорий посредством пылегазовых выбросов в атмосферу. Важнейшим загрязнителем почв является также транспорт. Уберечь земли, подвергающиеся воздействию транспорта от опасности ещё больших загрязнений, могут только специальные охранные мероприятия: технологические, планировочные, административные. Немалый вклад в загрязнение почв вносит коммунальное хозяйство, а именно плохое содержание свалок. Часты случаи самовольного вывоза отходов в естественные углубления рельефа местности, откуда они смываются осадками или текучими водами. Негативные последствия плохого содержания свалок заключаются в загрязнении почвенного покрова и подземных вод на прилегающих территориях (в результате смыва), в создании антисанитарной обстановки и очагов заболеваний, а также в необходимости отчуждения соседних участков под новые свалки, влекущее за собой уничтожение почвенно-растительного слоя  на новых участках.

Удаление, складирование, обеззараживание и утилизация (переработки) твёрдых и жидких бытовых отходов является важнейшей природоохранной проблемой, с решением которой в значительной мере связано и состояние почвенного покрова.

На территории МО СП «Шаралдайское» предусматривается строительство полигона ТБО западнее с. Шаралдай и  севернее с. Куготы. Предусматривается использовать существующие скотомогильники.  Размер СЗЗ от данных объектов соблюдается и составляет от скотомогильника и свалки ТБО  1000м.

Прогноз образования твердых бытовых отходов на территории

МО СП «Шаралдайское»  (норма накопления ТБО на 1 чел. 700кг/год)

| Наименование администрации (населенного пункта) | Численность населения | Образование ТБО |
| --- | --- | --- |
|  | Сущ. положение | На 1 очередь | Расчетный срок | Сущ. положение | На 1 очередь | Расчетный срок |
|  | Чел/ дворов | Чел | Чел | тонн | тонн | тонн |
| село Шаралдай | 1372 | 1442 | 1522 | 960 | 1009 | 1065 |
| село Куготы | 337 | 358 | 383 | 236 | 251 | 268 |
| Итого: | 1709 | 1800 | 1905 | 1196 | 1260 | 1333 |

Мероприятия по санитарной очистке территории. Проектом предлагается сбор и удаление бытовых отходов осуществлять по планово-регулярной системе Удаление бытовых отходов по планово-регулярной системе должно осуществляется коммунальными предприятиями по уборке на договорных началах, для чего в них сосредотачивается весь специальный автотранспорт – мусоровозы и ассенизационные машины.

Планово-регулярная система должна включать в себя:

- организацию сбора и временного хранения бытовых отходов в местах их образования;

- удаление бытовых отходов с территорий домовладений и организаций;

- осуществление обезвреживания и утилизации бытовых отходов.

Все указанные мероприятия взаимообусловлены и должны рассматриваться, планироваться и осуществляться комплексно. В обязанность коммунальных предприятий по уборке входит своевременное удаление бытовых отходов, а также их обезвреживание. В обязанность жилищно-эксплуатационных и других организаций, обслуживаемых по планово-регулярной системе, входит организация сбора и хранения бытовых отходов до их удаления и обеспечение условий нормальной работы спец. автотранспорта.

Периодичность вывоза бытовых отходов

Периодичность вывоза бытовых отходов должна быть установлена по согласованию с СЭС и утверждена администрацией района. Обычно устанавливаются следующие сроки удаления бытовых отходов:

- на первом этапе внедрения системы вывоза с территорий домовладений ТБО летом должны вывозиться не реже одного раза в три дня, а зимой – 2 раза в неделю;

По мере внедрения планово-регулярной очистки и роста мощности коммунального транспорта по очистке сроки хранения ТБО должны быть снижены и доведены до 1-2 дней в течение круглого года, в первую очередь в крупных владениях.

- нечистоты и помои из неканализованных домовладений вывозятся по мере накопления по заявкам обслуживаемых организаций;

- крупногабаритный мусор и мусор от текущего ремонта домов, а также шлак от местных котельных вывозятся по мере накопления.

Мероприятия по охране растительного и животного мира.   Растительный покров, его состав и распределение находятся в тесной зависимости от рельефа. Высота гор, их направление, конфигурация, степень расчлененности в определенной форме влияет на растительный мир территории. Леса занимают наиболее повышенные элементы рельефа и покрывают значительные пространства. Лесной фонд в  основном состоит из светлохвойного леса: сосны обыкновенной, лиственницы сибирской и широколиственных пород - березы и осины (мягко-лиственных). Пониженные пространства, долины рек, пади заняты сообществом луговой растительности. В речных долинах и падях наблюдаются площади кустарниковых зарослей из ивы, березы, черемухи. Для охраны и воспроизводства растительности и дикой фауны, обитающей на водосборной территории Байкала, необходимо проведение мероприятий по:

- снижению загрязнения природной среды промышленными и сельскохозяйственными предприятиями;

- организации новых особо охраняемых природных территорий;

- снижению фактора беспокойства в местах массовых концентраций диких животных и птиц

- соблюдению правил лесопользования и пожарной безопасности;

- охране ягодников, пастбищ, кедровых лесов;

- рекультивации угодий, нарушенных в процессе хозяйственной деятельности.

10. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Анализ возможных последствий воздействия современных средств поражения и чрезвычайных ситуаций на функционирование проектируемой территории

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и техногенного характера», чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера подразделяются на ситуации:

локального характера;

муниципального характера;

межмуниципального характера;

регионального характера;

межрегионального характера;

федерального характера.

Катастрофы техногенного и природного характера приводят к следующим возможным последствиям: пожары, взрывы, человеческие жертвы, массовые заболевания населения, перебои в  обеспечении электроэнергией, водой и теплом.

На рассматриваемой территории нет потенциально опасных и вредных объектов.

МО СП «Шаралдайское» не является категорированным по гражданской обороне в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.10.1998 № 1149 «О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне».

Согласно требованиям СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» зона возможных разрушений для сельского поселения не определена.

Основные показатели по существующим инженерно-техническим мероприятиям гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, отражающие состояние защиты населения и территории в военное и мирное время на момент разработки градостроительной документации.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» создана комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории Джидинского муниципального района.

Оповещение населения об опасностях связанных с возникновением ЧС осуществляется в соответствии с совместным Приказом МЧС России, Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации, Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации «Об утверждении Положения о системах оповещения населения» от 25.07.2006 № 422/90/376.

Обоснование предложений по повышению устойчивости функционирования проектируемой территории, защите населения и территорий в военное время и в чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998  № 28-ФЗ «О гражданской обороне» на территории Российской Федерации предусматривается система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В целях защиты людей, находящихся на проектируемой территории, от опасностей, возникающих при ведении военных действий, или вследствие этих действий, проектом планировки предусматривается устройство противорадиационных укрытий в подвальных, цокольных и первых этажах жилых и общественных зданий и сооружений. Укрытия необходимо оборудовать всеми необходимыми средствами (вентиляция, фильтры, резервное электроснабжение, пост радио-дозиметрического контроля и т.д.) в соответствии с СНиП II-11-77*.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 N 1309 "О Порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны" санитарно - обмывочные пункты, станции обеззараживания одежды и транспорта и иные объекты гражданской обороны создаются для обеспечения медицинской защиты и первоочередного жизнеобеспечения населения, санитарной обработки людей и животных, специальной обработки одежды и транспортных средств.

Санитарно-обмывочные пункты и станции обеззараживания одежды предусматриваются на объектах социально-бытового обслуживания, в зданиях станций технического обслуживания и пожарного депо с устройством дополнительных входов-выходов для предотвращения контакта «грязных» и «чистых» потоков людей. Пункты очистки транспорта возможно организовать на территории автомобильных моек и пожарного депо с соблюдение условий по сбору загрязненных стоков и их последующей утилизации.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

обеспечение санитарно-защитной зоны и противопожарного разрыва от проектной автозаправочной станции (АЗС);

контроль за состоянием емкостей на АЗС, замена поврежденного коррозией оборудования;

применение изоляционных покрытий на территории АЗС, исключающих попадание нефтепродуктов в почву;

обеспечение охранных зон от магистрального нефтепровода и нефтеперекачивающей станции, строгое соблюдение режима использования их территории;

строгое соблюдение противопожарных нормативов и требований.

На объектах повышенной опасности (котельных) необходима установка автоматического контроля концентрацией опасных веществ и систем автоматической сигнализации о повышении допустимых норм.

Предотвращение образования взрыво- и пожароопасной среды на объектах теплоснабжения обеспечивается проведением следующих мероприятий:

применением герметичного производственного оборудования;

соблюдением норм технологического режима;

контролем состава воздушной среды и применением аварийной вентиляции.

установлением  в помещениях котельных сигнализаторов взрывоопасных концентраций газовоздушной смеси, срабатывание которых, происходит при достижении 20% величины нижнего предела воспламеняемости с автоматическим включением звукового сигнала в помещении операторной.

Надежность водоснабжения населенного пункта обеспечивается при проведении следующих мероприятий:

защита  водоисточников и резервуаров чистой воды от радиационного, химического и бактериологического заражения;

усиление охраны водоочистных сооружений, котельных и др.
жизнеобеспечивающих объектов;

наличие резервного электроснабжения;

замена устаревшего оборудования на  новое, применение  новых технологий производства;

обучение и повышение квалификации работников предприятий;

создание аварийного запаса материалов.

С целью предотвращения ЧС на канализационных сооружениях необходимо проведение следующих мероприятий:

планово-предупредительные ремонты оборудования и сетей;

замена и модернизация морально устаревшего технологического оборудования;

установка дополнительной запорной арматуры.

Для обеспечения нормального функционирования объектов жизнеобеспечения и предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо соблюдение специального режима в пределах охранных зон объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера

На территории сельского поселения возможны такие чрезвычайные ситуации природного характера, как лесные пожары, опасные метеорологические явления.

С целью защиты населения от опасных метеорологических явлений и процессов предусматривается комплекс мероприятий по предотвращению развития гололедных явлений,  воздействия молний, снежных заносов.

Предотвращение развития гололедных явлений на дорожных покрытиях территории осуществляют дорожные организации (предприятия), занимающиеся зимним содержанием автомобильных дорог общего пользования.

В соответствии с «Руководством по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах», утвержденным Распоряжением Минтранса России от 16.06.2003 № ОС-548-р для предупреждения образования или ликвидации зимней скользкости проводят следующие мероприятия:

профилактическую обработку покрытий противогололедными материалами (ПГМ) до появления зимней скользкости или в начале снегопада, чтобы предотвратить образование снежного наката;

ликвидацию снежно-ледяных отложений с помощью химических или комбинированных ПГМ;

обработку снежно-ледяных отложений фрикционными материалами.

Искусственные сооружения (мосты) на автомобильных дорогах являются одними из наиболее гололедоопасных участков. Поэтому работы по профилактической обработке, ликвидации зимней скользкости и снегоудалению на них должны проводиться в первую очередь.

Для защиты зданий, сооружений и строительных коммуникаций от воздействия молний применяются различные способы: установка молниеприемников, токоотводов и заземлителей, экранирование и др.

При выборе комплекса средств молниезащиты следует руководствоваться «Инструкцией по устройству молниезащиты зданий, сооружений и строительных коммуникаций», утвержденной Приказом Минэнерго России от 30.06.2003 №280, которая распространяется на все виды зданий, сооружений и промышленных коммуникаций независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности.

Тип и размещение устройств молниезащиты выбираются на стадии проектирования нового объекта, чтобы иметь возможность максимально использовать проводящие элементы последнего. Это облегчит разработку и исполнение устройств молниезащиты, совмещенных с самим зданием, позволит улучшить его эстетический вид, повысить эффективность молниезащиты, минимизировать ее стоимость и трудозатраты.

Соблюдение норм при выборе молниезащиты существенно снижает риск ущерба от удара молнии.

Территория сельского поселения подвержена подтоплению поверхностными водами, которое происходит в период прохождения весеннего половодья.

В целях защиты проектируемой территории от подтопления в соответствии со СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления» необходимо осуществлять:

искусственное повышение рельефа территории;

обвалование территорий со стороны водных объектов;

обследование, отсыпку дамб и береговых укреплении, ликвидацию ледовых переправ.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Потенциальную угрозу для проектируемой территории представляют природные пожары, которые могут возникнуть на территории поселения и повлиять на планируемую застройку.

В основе работы по предупреждению природных пожаров лежит регулярный анализ их причин, и определение на его основе конкретных мер по усилению противопожарной охраны.

В соответствии с «Правилами пожарной безопасности в лесах», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 N 417 меры пожарной безопасности в лесах включают в себя:

предупреждение лесных пожаров (противопожарное обустройство лесов и обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров);

мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров;

разработку и утверждение планов тушения лесных пожаров;

устройство противопожарных резервуаров, минерализованных полос;

организацию противопожарной пропаганды.

Чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожаров на территории чаще всего возникают на объектах социально-бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов:

применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности;

устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;

применение первичных средств пожаротушения;

организация деятельности подразделений пожарной охраны.

Здания, сооружения и строения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями, сооружениями и строениями.

Номенклатура, количество и места размещения первичных средств пожаротушения устанавливаются в зависимости от вида горючего материала, объемно-планировочных решений здания, сооружения или строения, параметров окружающей среды и мест размещения обслуживающего персонала.

11. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок (2033 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1 | Общая площадь земель в границах застройки с. Шаралдай – 682,52 га с. Куготы – 179,11 га | га | 861,63 | 861,63 |
|  |  | % | 100 | 100 |
| 1. | жилая зона | га | 450,71 | 459,11 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах | 52,30 | 53,28 |
| 2. | административно-деловая зона | га | 10,16 | 11,75 |
|  |  | % | 1,18 | 1,36 |
| 3. | производственная зона | га | 7,78 | 14,54 |
|  |  | % | 0,90 | 1,69 |
| 4. | зона инженерной инфраструктуры | га | 2,03 | 2,03 |
|  |  | % | 0,24 | 0,24 |
| 5. | зона транспортной инфраструктуры | га | - | - |
|  |  | % | - |
| 6. | рекреационные зоны | га | - | 5,75 |
|  |  | % | - | 0,67 |
| 7. | зона сельскохозяйственного использования | га | 12,67 | 16,51 |
|  |  | % | 1,47 | 1,92 |
| 8. | зона специального назначения | га | 2,32 | 2,32 |
|  |  | % | 0,27 | 0,27 |
| 9 | Зона улично-дорожной сети | га | 84,89 | 84,89 |
|  |  | % | 9,85 | 9,85 |
| 10. | зона фонда перераспределения городских (сельских) земель, зона природного ландшафта | га | 290,41 | 264,07 |
|  |  | % | 33,70 | 30,65 |
| 2. | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 1. | общая численность постоянного населения | чел. | 1709 | 1905 |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения | 100 | 111,47 |
| 3. | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 1. | средняя обеспеченность населения Sобщ | м² /чел. | 25,75 | 29,0 |
| 2. | общий объем жилищного фонда | Sобщ, тыс.м² | 44,0 | 55,245 |
| 3. | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРА-СТРУКТУРА И БЛАГОУСТ-РОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 3.1. | водоснабжение |  |  |  |
|  | водопотребление |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м./в сутки | н/с | 0,223 |
|  | - в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м./в сутки | н/с | 0,176 |
|  | среднесуточное водопотребление на 1 человека | л./в сутки на чел. | н/с | 117 |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | л./в сутки на чел. | н/с | 92 |
|  | Производительность водозаборных сооружений | тыс. куб. м./в сутки | н/с | 0,5 |
| 3.2. | канализация |  |  |  |
|  | Общее поступление сточных вод, всего | тыс. куб. м./в сутки |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. куб. м./в сутки |  |  |
|  | - производственные сточные воды | тыс. куб. м./в сутки |  |  |
|  | производительность очистных сооружений канализации | тыс. куб. м./в сутки | - | 0,1 |
| 3.3. | электроснабжение |  |  |  |
|  | потребность в электроэнергии |  |  |  |
|  | - всего | млн. кВт. ч./в год | 3,15 | 4,13 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | млн. кВт. ч./в год | - | - |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт. ч./в год | 3,15 | 4,13 |
|  | потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт. ч. |  |  |
|  | в том числе: -на коммунально-бытовые нужды | кВт. ч. |  |  |
| 3.4. | теплоснабжение |  |  |  |
|  | производительность централизованных источников теплоснабжения, всего | Гкал/час | 1,77 | 2,75 |
|  | Потребность в тепле | Гкал/час | 6,6 | 10,3 |

# Text boxes

5

3

19607018120089

2

4